## Slide 1: Chương 1
TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG

## Slide 2: Nội dung
Mạng máy tính và lập trình mạng
Mô hình TCP/IP
Các mô hình kết nối

## Slide 3: Mạng máy tính & ứng dụng
Mạng máy tính
Ứng dụng mạng máy tính
  Chia sẻ tài nguyên
  Cung cấp độ tin cậy cao
  Tiết kiệm ngân sách
  Môi trường liên lạc mạnh
  Truy xuất từ xa
  Liên lạc giữa các cá nhân
  Giải trí có tương tác cao

## Slide 4: Các thành phần
Communication links
Host
Router
Gateway

## Slide 5: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Truyền dữ liệu (Data communications)
  Tín hiệu (Signal)
  Mã hoá tín hiệu (Signal Encoding)
Kết nối mạng (Networking)
  Mạng cục bộ (LAN)
  Mạng diện rộng (WAN)
  Internet

## Slide 6: Phân loại mạng máy tính
LAN (Local Area Network)
  IEEE 802.x (Ethernet, Token Ring,…)
MAN (Metropolitan Area Network)
WAN (Wide Area Network)
  POTS, Frame Relay, ISDN, xDSL, ...
Internetwork: TCP/IP

## Slide 7: Mạng LAN
LANs (Local Area Networks)
Có giới hạn về địa lý.
Tốc độ truyền dữ liệu khá cao.
Một tổ chức quản lý.
Thường dùng kênh truyền đa truy cập.
Những kỹ thuật thường dùng :
  Ethernet : 10/100/1000 Mbps,
  Token Ring : 16 Mbps
  FDDI : 100 Mbps

## Slide 9: Mạng MAN
MANs (Metropolitan Area Networks)
Có kích thước vùng địa lý lớn hơn LAN tuy nhiên nhỏ hơn WAN.
Một tổ chức quản lý.
Thường dùng cáp đồng trục, cáp quang hay sóng ngắn.

## Slide 10: Mạng WAN
WANs (Wide Area Networks)
Chúng thường là sự kết nối nhiều LANs.
Không có giới hạn về địa lý.
Tốc độ truyền dữ liệu khá thấp.
Nhiều tổ chức quản lý.
Trục chính thường dùng kênh truyền điểm điểm
Những kỹ thuật thường dùng :
  Các đường dây điện thoại.
  Truyền thông bằng vệ tinh.

## Slide 11: Các khái niệm cơ bản
Giao thức (protocol): cách thức/ các quy tắc để cho phép các máy tính giao tiếp với nhau
  Tương tự với ngôn ngữ, ám hiệu,...
  Ví dụ các giao thức thuộc TCP/IP:
    SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
    POP3 (Post Office Protocol v.3)
    HTTP (HyperText Transfer Protocol)
    FTP (File Transfer Protocol)
    IP (Internetwork Protocol)

## Slide 12: Kiến trúc giao thức
Kiến trúc giao thức (Protocol Architecture): cấu trúc phân lớp của phần cứng và phần mềm nhằm hỗ trợ việc truyền dữ liệu giữa các hệ thống, còn gọi là mô hình
Tại mỗi lớp (layer), một hoặc nhiều giao thức (protocol) được hiện thực cho việc giao tiếp giữa các hệ thống
OSI (Open Systems Interconnection): mô hình được chuẩn hoá, gồm 7 lớp (mô hình thí nghiệm).
TCP/IP Protocol: mô hình được sử dụng rộng rãi nhất (mô hình thực tế).

## Slide 13: Mô hình TCP/IP
Application
Transport
Internetwork
Host-to-
Network
ftp,http,smtp
TCP/UDP
Ethernet, ATM
X.25, Wireless,…
IP
ICMP
IGMP
ARP/RARP

## Slide 14: Mô hình OSI và Mô hình TCP/IP

## Slide 15: Các khái niệm cơ bản (t.t)
IP Address
  Địa chỉ IP: 32 bit (4 byte) dạng dot number hoặc số hexa, ví dụ
  Google: 216.239.37.99
  Microsoft: 64.215.166.71
  Mỗi node tham gia vào Internet phải có một địa chỉ IP duy nhất.
Các lớp địa chỉ IP: Class A, B, C, D, E

## Slide 16: Các khái niệm cơ bản (t.t)
Các lớp địa chỉ IP
Class A : 0.0.0.0  127.255.255.255
Class B : 128.0.0.0  191.255.255.255
Class C : 192.0.0.0  223.255.255.255
Class D : 224.0.0.0  239.255.255.255
Class E : 240.0.0.0  247.0.0.0
Các vùng địa chỉ dành riêng cho LAN
  10.0.0.0  10.255.255.255
  172.16.0.0  172.31.255.255
  192.168.0.0  192.168.255.255

## Slide 17: Các khái niệm cơ bản (t.t)
Từ địa chỉ IP đến Domain Name
  Là dạng tên gợi nhớ do tổ chức InterNIC và các phân nhánh cấp. Ví dụ microsoft.com
  hcmutrans.edu.vn
Cây phân cấp tên miền DNS (Domain Name System)
  Quốc gia: au, vn, de, it, fr, ch
  Tổ chức: com, edu, mil, org, gov

## Slide 18: Các khái niệm cơ bản (t.t)
Ứng dụng mạng
  Sử dụng môi trường mạng để trao đổi dữ liệu
  Thường có 2 đối tượng
Lập trình mạng:dùng ngôn ngữ lập trình để tạo ra ứng dụng mạng
  Xây dựng cấu trúc các đối tượng
  Xây dựng giao thức liên kết giữa các đối tượng
  Quản lý- đồng bộ hoạt động của hệ thống

## Slide 19: Mô hình Peer-to-Peer và mô hình Client/Server
Client - server
  server kiểm soát quá trình truy cập
  web, email, ftp,...
Peer-to-peer
  mọi trạm làm việc ngang hàng nhau
  uncontrolled

## Slide 20: Mô hình Client/Server
  client program
Client Program Service Server Program
Outlook Express, Eudora, E-mail sendmail, qmail
Internet Explorer, Netscape, WWW httpd
Telnet Remote Access telnetd, sshd
WS-FTP, FTP Pro File Transfer ftpd, sftpd
  server program
  chạy trên server
Network

## Slide 21: Ví dụ WWW
Kết nối đến Web Server
Web Server
www.microsoft.com
User
Browser
http://www.microsoft.com/a.html
GET <a.html>
file <a.html>

## Slide 22: File Transfer Protocol (FTP)
FTP client và FTP Server
FTP Server
www.microsoft.com
User
ftp://www.microsoft.com/b.txt
GET <a.txt>
Here you are
<b.txt>
FTP Client (WS-FTP Pro, ftp.exe,…)

## Slide 23: EMail
Mail Server
hcm.vnn.vn
User
SEND TO me@yahoo.com
Mail Client
(Outlook, Netscape Mail, Eudora)
GET ALL messages
Here you mesages

## Slide 24: Webmail
Mail Server
hcm.vnn.vn
User
SEND TO me@yahoo.com
Here you mesages
WebMail Client = Browser
(Yahoo, Hotmail, FPTNET, VASC,…)
GET ALL messages

## Slide 25: Chat
Chat Server
WebChat, Zalo, telegram,
FB Messenger, signal)

## Slide 26: Uniform Resource Locator (URL)
https://www. ut.edu.vn/tailieu/index.html
Giao thức
Tên web server
Tên thư mục
Tên tài liệu
Fully Qualified Domain Name