## Slide 1
lớp ứng dụng
2-1
Chương 2 Lớp ứng dụng
(Application layer)
Computer Networking: A Top Down Approach
6th edition Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley March 2012
A note on the use of these ppt slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Notes: 1

## Slide 2: Chương 2: Nội dung
lớp ứng dụng
2-2
2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng
2.2 Web và HTTP
2.3 FTP
2.4 Thư điện tử
  SMTP, POP3, IMAP
2.5 DNS
2.6 Các ứng dụng P2P
2.7 Lập trình socket với UDP và TCP
Notes: 2

## Slide 3: Chương 2: lớp Ứng dụng (application layer)
lớp ứng dụng
2-3
Mục tiêu:
Khái niệm, các phương diện áp dụng của các giao thức ứng dụng mạng
  Các mô hình dịch vụ tầng transcổng
  Mô hình máy khách-máy chủ
  Mô hình peer-to-peer
Tìm hiểu về các giao thức thông qua việc xem xét các giao thức phổ biến của lớp ứng dụng
  HTTP
  FTP
  SMTP / POP3 / IMAP
  DNS
Lập trình ứng dụng mạng
  Socket API
Notes: 3

## Slide 4: Các thuật ngữ
lớp ứng dụng
2-4
Client
Server
Application
Process
Socket
Message
Request
Response
Rules
Cookies
Web cache
Notes: 4

## Slide 5: Các từ viết tắt
lớp ứng dụng
2-5
P2P: peer-to-peer
TCP: Transmission Control Protocol
UDP: User Datagram Protocol
SSL: Secure Sockets Layer
HTTP: HyperText Transfer Protocol
HTML: HyperText Markup Language
URL: Uniform Resource Locator
RTT: Round-trip time
Notes: 5

## Slide 6: Một số ứng dụng mạng
lớp ứng dụng
2-6
Thư điện tử
Web
Nhắn tin
Đăng nhập từ xa
Chia sẻ tập tin P2P
Trò chơi trực tuyến với nhiều người cùng tham gia
Truyền hình trực tuyến (streaming stored video – Vd: YouTube, Hulu, Netflix)
Đàm thoại trên mạng IP (Vd: Skype)
Hội thảo video thời gian thực
Mạng xã hội
Tìm kiếm
…
…
Notes: 6

## Slide 7: Tạo một ứng dụng mạng
lớp ứng dụng
2-7
Viết chương trình để:
Chạy trên các hệ thống đầu cuối (khác nhau)
Liên lạc qua mạng
Ví du: phần mềm web máy chủ giao tiếp với trình duyệt
Không cần viết phần mềm cho các thiết bị trong lõi của mạng
Các thiết bị trong lõi mạng không chạy các ứng dụng của người dùng
Các ứng dụng trên các hệ thống đầu cuối cho phép phát triển ứng dụng và quảng bá nhanh chóng
application
transcổng
network
data liên kết
physical
application
transcổng
network
data liên kết
physical
application
transcổng
network
data liên kết
physical
Notes: 7

## Slide 8: Các kiến trúc ứng dụng
lớp ứng dụng
2-8
Kiến trúc phù hợp của các ứng dụng:
Khách-chủ (client-server)
Mạng ngang hàng (peer-to-peer (P2P) )
hybrid architecture (client - server + P2P)
Notes: 8

## Slide 9: Kiến trúc máy khách-máy chủ
lớp ứng dụng
2-9
Máy chủ (server):
Máy luôn luôn hoạt động
Địa chỉ IP cố định
Tổ chức thành các trung tâm dữ liệu để mở rộng quy mô
Máy khách (client):
Giao tiếp với máy chủ
Có thể kết nối không liên tục
Có thể thay đổi địa chỉ IP
Không giao tiếp trực tiếp với các máy khách khác
Máy khách/máy chủ
Notes: 9

## Slide 10: Kiến trúc P2P (ngang hàng)
lớp ứng dụng
2-10
Không có máy chủ
Các hệ thống đầu cuối bất kỳ (peer) truyền thông trực tiếp với nhau
Các peer yêu cầu dịch vụ từ các bên khác và cung cấp dịch vụ ngược lại cho các bên khác
  Có khả năng tự mở rộng – các peer mới cung cấp thêm dịch vụ mới, cũng như có thêm nhu cầu mới về dịch vụ
Các peer được kết nối không liên tục và có thể thay đổi địa chỉ IP
  Quản lý phức tạp
Ngang hàng
Notes: 10

## Slide 11: Các tiến trình liên lạc
lớp ứng dụng
2-11
Tiến trình (process): chương trình đang chạy trong một máy
Trong cùng một máy, hai tiến trình giao tiếp với nhau bằng cách sử dụng cơ chế truyền thông liên tiến trình (inter-process communication) (được định nghĩa bởi hệ điều hành)
Các tiến trình trong các hệ thống đầu cuối khác nhau truyền thông với nhau bằng cách trao đổi các thông điệp (message)
Tiến trình máy khách: tiến trình khởi tạo liên lạc
Tiến trình máy chủ: tiến trình chờ đợi để được liên lạc
Chú ý: các ứng dụng trong kiến trúc P2P có cả các tiến trình máy khách và máy chủ
Máy khách, máy chủ
Notes: 11

## Slide 12: Sockets
lớp ứng dụng
2-12
Tiến trình gửi/nhận thông điệp đến/ từ socket của nó
Socket tương tự như cửa ra vào
  Tiến trình gửi đẩy thông điệp ra khỏi cửa
  Tiến trình gửi dựa trên hạ tầng vận chuyển bên kia của cánh cửa để phân phối thông điệp đến socket tại tiến trình nhận
Internet
Được điều khiển
bởi hệ điều hành
Được kiểm soát
bởi nhà phát triển ứng dụng
transport
application
physical
datalink
network
process
transport
application
physical
datalink
network
process
socket
Notes: 12

## Slide 13: Xác định tiến trình
lớp ứng dụng
2-13
Để nhận thông điệp, tiến trình phải có định danh
Thiết bị hệ thống đầu cuối có địa chỉ IP 32-bit duy nhất
Q: địa chỉ IP của hệ thống đầu cuối mà trên tiến trình đang chạy trên đó có đủ để xác định tiến trình đó hay không?
Đinh danh (identifier) bao gồm cả địa chỉ IP và số cổng (port number) được liên kết với tiến trình trên hệ thống đầu cuối.
Ví dụ về số cổng:
  Máy chủ Web: 80
  Máy chủ thư điện tử: 25
Để gởi thông điệp HTTP đến Web máy chủ gaia.cs.umass.edu :
  Địa chỉ IP : 128.119.245.12
  Số cổng: 80
Còn nữa…
  A: không, có nhiều tiến trình có thể đang được chạy trên cùng một hệ thống đầu cuối
Notes: 13

## Slide 14: Giao thức lớp Ứng dụng: định nghĩa
lớp ứng dụng
2-14
Các loại thông điệp được trao đổi
  e.g., yêu cầu (request), đáp ứng (response)
Cú pháp thông điệp:
  Các trường trong thông điệp và cách mà các trường được định nghĩa
Ngữ nghĩa của thông điệp
  Ý nghĩa của thông tin trong các trường
Các quy tắc (rules) khi nào và cách mà các tiến trình gởi và đáp ứng các thông điệp
Các giao thức mở:
Được định nghĩa trong RFCs
Cung cấp khả năng tương tác cho các ứng dụng thuộc các nhà phát triển khác nhau
Vd: HTTP, SMTP
Các giao thức độc quyền:
Vd: Skype
Notes: 14

## Slide 15: Dịch vụ vận chuyển nào mà ứng dụng cần?
lớp ứng dụng
2-15
Toàn vẹn dữ liệu (data integrity)
Một số ứng dụng (ví dụ truyền tập tin, web…) yêu cầu độ tin cậy 100% khi truyền dữ liệu
Các ứng dụng khác (ví dụ audio) có thể chịu được một số mất mát.
Định thì (timing)
Một số ứng dụng (ví dụ, thoại Internet, game tương tác) yêu cầu độ trễ thấp để đạt được “hiệu quả” thực thi
Thông lượng (throughput)
Một số ứng dụng (vd: đa phương tiện) yêu cầu thông lượng tối thiếu để đạt được “hiệu quả” thực thi
Các ứng dụng khác (“ứng dụng mềm dẻo”) có thể dùng bất kỳ thông lượng nào cũng được
An ninh
Mã hóa, toàn vẹn dữ liệu, …
Notes: 15

## Slide 16: Các yêu cầu dịch vụ vận chuyển: các ứng dụng phổ biến
lớp ứng dụng
2-16
Ứng dụng
Truyền tập tin
Thư điện tử
Web documents
Audio/video theo
thời gian thực
Audio/video đã lưu
Game tương tác
Nhắn tin
Mất dữ liệu
Không
Không
Không
Chịu lỗi
Chịu lỗi
Chịu lỗi
Không
Thông lượng
Mềm dẻo
Mềm dẻo
Mềm dẻo
Audio: 5kbps-1Mbps
Video:10kbps-5Mbps
Như trên
Trên một vài kbps
Mềm dẻo
Độ nhạy thời gian
Không
Không
Không
Có, 100’s msec
Có, vài giây
Có, 100’s msec
Có và không
Notes: 16

## Slide 17: Các dịch vụ thuộc giao thức vận chuyển trên Internet
lớp ứng dụng
2-17
Dịch vụ TCP:
Truyền tải có đảm bảo (reliable transport) giữa tiến trình gửi và nhận
Điều khiển luồng thông tin (flow control): bên gửi sẽ không gửi vượt khả năng bên nhận
Điều khiển tắc nghẽn (congestion control): điều tiết bên gửi khi mạng quá tải
Không hỗ trợ: định thì, bảo đảm thông lượng tối thiểu, bảo mật
Hướng kết nối (connection-oriented): yêu cầu thiết lập kết nối giữa tiến trình máy khách và máy chủ trước khi truyền
Dịch vụ UDP:
Truyền dữ liệu không đảm bảo (unreliable data transfer) giữa tiến trình gửi và nhận
Không hỗ trợ: độ tin cậy, điều khiển luồng, điều khiển tắc nghẽn, định thì, bảo đảm thông lượng, bảo mật, và thiết lập kết nối.
Q: Tại sao phải quan tâm? Tại sao có UDP?
Notes: 17

## Slide 18: Ứng dụng Internet: Các giao thức lớp ứng dụng
lớp ứng dụng
2-18
Ứng dụng
Thư điện tử
Remote terminal access
Web
Truyền tập tin
Streaming multimedia
Thoại Internet
Giao thức
lớp Ứng dụng
SMTP [RFC 2821]
Telnet [RFC 854]
HTTP [RFC 2616]
FTP [RFC 959]
HTTP (e.g., YouTube), RTP [RFC 1889]
SIP, RTP, độc quyền
(e.g., Skype)
Giao thức dưới
lớp Vận chuyển
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP or UDP
TCP or UDP
Notes: 18

## Slide 19: Bảo mật TCP
TCP & UDP
Không mã hóa
Mật mã chưa mã hóa được gởi đến socket để đi qua Internet trong dạng nguyên bản
SSL
Hỗ trợ kết nối TCP được mã hóa
Toàn vẹn dữ liệu
Chứng thực đầu cuối
SSL là giao thức ở lớp ứng dụng
Các ứng dụng dùng thư viện SSL, thông qua đó để “nói chuyên” với TCP
SSL socket API
  Mật mã dạng không mã hóa được gởi vào trong socket và chuyển đi qua Internet ở dạng mã hóa
  Xem chương 7
lớp ứng dụng
2-19

## Slide 20
lớp ứng dụng
2-20
Chương 2: Nội dung
2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng
2.2 Web và HTTP
2.3 FTP
2.4 Thư điện tử
  SMTP, POP3, IMAP
2.5 DNS
2.6 Các ứng dụng P2P
2.7 Lập trình socket với UDP và TCP
Notes: 20

## Slide 21: Web và HTTP
lớp ứng dụng
2-21
Ôn lại…
Trang web bao gồm các đối tượng (objects)
Đối tượng có thể là tập tin HTML, hình ảnh JPEG, Java applet, tập tin audio,…
Web page bao gồm tập tin HTML bao gồm một số đối tượng được tham chiếu
Mỗi đối tượng có thể được xác định bởi một URL, ví dụ
www.someschool.edu/someDept/pic.gif
Tên máy
Đường dẫn
Notes: 21

## Slide 22: Tổng quan HTTP
lớp ứng dụng
2-22
HTTP: hypertext transfer protocol
  Giao thức lớp ứng dụng của Web
Mô hình client/server
  Client: trình duyệt gửi yêu cầu, nhận phản hồi (dùng giao thức HTTP) và “hiển thị” các đối tượng Web
  Server: Web máy chủ gửi (dùng giao thức HTTP) các đối tượng để trả lời yêu cầu
PC chạy
trình duyệt
Firefox
Máy chủ
chạy Webserver
Apache
iPhone chạy
trình duyệt
Safari
HTTP request
HTTP response
HTTP request
HTTP response
Notes: 22

## Slide 23: Tổng quan HTTP (tt)
lớp ứng dụng
2-23
Dùng TCP:
Máy khách khởi tạo kết nối TCP (tạo socket) đến cổng 80 của máy chủ
Máy chủ chấp nhận kết nối TCP từ máy khách
Các thông điệp HTTP (thông điệp thuộc giao thức lớp ứng dụng) được trao đổi giữa trình duyệt (HTTP client) và máy chủ web (HTTP server)
Kết nối TCP được đóng
HTTP “không lưu trạng thái”
Máy chủ không duy trì thông tin về các yêu cầu trước đó của máy khách
Các giao thức nào duy trì “trạng thái” thì phức tạp!
Lịch sử trước đó (trạng thái) phải được duy trì
Nếu máy chủ/máy khách bị sự cố, cách nhìn về “trạng thái” của nó có thể bị mâu thuẫn, phải được điều chỉnh
Ngoài lề
Notes: 23

## Slide 24: Các kết nối HTTP
lớp ứng dụng
2-24
HTTP không bền vững
Chỉ tối đa một đối tượng được gởi qua kết nối TCP
  Kết nối sau đó sẽ bị đóng
Tải nhiều đối tượng yêu cầu nhiều kết nối
HTTP bền vững
Nhiều đối tượng có thể được gởi qua một kết nối TCP giữa máy khách và máy chủ
Notes: 24

## Slide 25: HTTP không bền vững
lớp ứng dụng
2-25
Giả sử người dùng vào URL như sau:
1a. HTTP client khởi tạo kết nối TCP đến HTTP server tại www.someSchool.edu trên cổng 80
2. HTTP client gởi thông điệp yêu cầu HTTP (chứa URL) vào trong socket kết nối TCP. Thông điệp chỉ ra rằng máy khách muốn đối tượng someDepartment/home.index
1b. HTTP server tại hệ thống đầu cuối www.someSchool.edu chờ kết nối TCP tại cổng 80. “chấp nhận” kết nối, thông báo cho client
3. HTTP server nhận thông điệp yêu cầu, tạo thông điệp phản hồi chứa đối tượng được yêu cầu, và gởi thông điệp đến socket của nó
Thời gian
(chứa text,
tham chiếu đến 10
hình jpeg)
www.someSchool.edu/someDepartment/home.index
Notes: 25

## Slide 26: HTTP không bền vững(tt)
lớp ứng dụng
2-26
5. HTTP client nhận thông điệp phản hồi chứa tập tin html, hiển thị html. Phân tích cú pháp tập tin html, tìm ra các đối tượng jpeg được tham chiếu
6. Các bước 1-5 được lặp lại cho mỗi đối tượng trong 10 đối tượng jpeg
4. HTTP server đóng kết nối TCP.
Thời gian
Notes: 26

## Slide 27: HTTP không bền vững: thời gian đáp ứng
lớp ứng dụng
2-27
RTT (round-trip time): thời gian để cho một gói tin nhỏ đi từ máy khách đến máy chủ và quay ngược lại
Thời gian đáp ứng HTTP:
Một RTT để khởi tạo kết nối TCP
Một RTT cho yêu cầu HTTP và vài byte đầu tiên của phản hồi HTTP được trả về
Thời gian truyền tập tin
Thời gian đáp ứng HTTP không bền vững =
  2RTT+ thời gian truyền tập tin
Thời gian
truyền tập tin
Khởi tạo
kết nối TCP
RTT
Yêu cầu
tập tin
RTT
Tập tin
được nhận
Thời gian
Thời gian
Notes: 27

## Slide 28: HTTP bền vững
lớp ứng dụng
2-28
Vấn đề với HTTP không bền vững:
Yêu cầu 2 RTTs cho mỗi đối tượng
Tốn tài nguyên khi Hệ điều hành xử lý mỗi kết nối TCP
Các trình duyệt thường mở các kết nối TCP song song để lấy các đối tượng được tham chiếu
HTTP bền vững:
Máy chủ để kết nối mở sau khi gởi phản hồi
Các thông điệp HTTP tiếp theo giữa cùng máy khách/máy chủ được gởi trên kết nối đã mở ở trên
Máy khách gởi các yêu cầu ngay khi nó gặp một đối tượng tham chiếu
Chỉ cần một RTT cho tất cả các đối tượng được tham chiếu
Notes: 28

## Slide 29: Thông điệp yêu cầu HTTP
lớp ứng dụng
2-29
Hai loại thông điệp HTTP: yêu cầu (request), phản hồi (response)
Thông điệp yêu cầu HTTP:
  ASCII (dạng thức con người có thể đọc được)
Dòng yêu cầu
(các lệnh GET, POST,
HEAD)
Các dòng header
Ký tự xuống dòng,
về đầu dòng mới chỉ
điểm cuối cùng
của thông điệp
GET /index.html HTTP/1.1\r\n
Host: www-net.cs.umass.edu\r\n
User-Agent: Firefox/3.6.10\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml\r\n
Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7\r\n
Keep-Alive: 115\r\n
Connection: keep-alive\r\n
\r\n
Ký tự xuống dòng
Ký tự về đầu dòng
Notes: 29

## Slide 30: Thông điệp yêu cầu HTTP: định dạng tổng quát
lớp ứng dụng
2-30
Dòng
Yêu cầu
Các dòng
header
Thân
method
sp
sp
cr
lf
version
URL
cr
lf
value
header field name
cr
lf
value
header field name
~
~
~
~
cr
lf
entity body
~
~
~
~
Notes: 30

## Slide 31: Tải lên biểu mẫu nhập liệu
lớp ứng dụng
2-31
Phương thức POST:
Web page thường bao gồm form input
Dữ liệu nhập được tải lên máy chủ trong phần thân đối tượng HTML
Phương thức URL:
Dùng phương thức GET
Dữ liệu nhập được tải lên trong trường URL của dòng yêu cầu:
www.somesite.com/animalsearch?monkeys&banana
Notes: 31

## Slide 32: Các phương thức
lớp ứng dụng
2-32
HTTP/1.0:
GET
POST
HEAD
  Yêu cầu máy chủ loại bỏ đối tượng được yêu cầu ra khỏi thông điệp phản hồi
HTTP/1.1:
GET, POST, HEAD
PUT
  Tải tập tin trong thân thực thể đến đường dẫn được xác định trong trường URL
DELETE
  Xóa tập tin được chỉ định trong trường URL
Notes: 32

## Slide 33: Thông điệp phản hồi HTTP
lớp ứng dụng
2-33
Dòng trạng thái
(giao thức
mã trạng thái
cụm từ trạng thái)
Các dòng
header
Dữ liệu, ví dụ,
tập tin HTML
được yêu cầu
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Sun, 26 Sep 2010 20:09:20 GMT\r\n
máy chủ: Apache/2.0.52 (CentOS)\r\n
Last-Modified: Tue, 30 Oct 2007 17:00:02 GMT\r\n
ETag: "17dc6-a5c-bf716880"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Content-Length: 2652\r\n
Keep-Alive: timeout=10, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n
\r\n
data data data data data ...
Notes: 33

## Slide 34: Các mã trạng thái phản hồi HTTP
lớp ứng dụng
2-34
200 OK
  Yêu cầu thành công, đối tượng được yêu cầu sau ở trong thông điệp này
301 Moved Permanently
  Đối tượng được yêu cầu đã được di chuyển, vị trí mới được xác định sau trong trường Location:
400 Bad Request
  Máy chủ không hiểu thông điệp yêu cầu
404 Not Found
  Thông tin được yêu cầu không tìm thấy trên máy chủ này
505 HTTP Version Not Supported
Mã trạng thái xuất hiện trong dòng đầu tiên trong thông điệp đáp ứng từ máy chủ tới máy khách
Một số mã mẫu:
Notes: 34

## Slide 35: Thử kiểm tra HTTP (phía máy khách)
lớp ứng dụng
2-35
1. Telnet đến Web máy chủ yêu thích của bạn:
Mở kết nối TCP ở cổng 80
(cổng máy chủ HTTP mặc định) tại cis.poly.edu
Mọi thứ nhập vào được gởi đến
cổng 80 tại cis.poly.edu
telnet cis.poly.edu 80
2. Nhập vào yêu cầu trong lệnh GET HTTP:
GET /~ross/ HTTP/1.1
Host: cis.poly.edu
Bằng cách gõ những dòng này
(enter 2 lần), bạn đã gửi yêu cầu
GET tối thiểu (nhưng đầy đủ)
đến HTTP máy chủ
3. Xem thông điệp phản hồi được gửi bởi HTTP máy chủ!
(hoặc dùng Wireshark để xem thông điệp
yêu cầu và phản hồi của HTTP được bắt lại)
Notes: Nên dùng Wireshark hoặc các Addon của trình duyệt để demo các HTTP header luôn, vì dễ quan sát hơn
35

## Slide 36: Trạng thái người dùng-máy chủ: cookies
lớp ứng dụng
2-36
Nhiều Website dùng cookies
4 thành phần:
1) Dòng đầu cookie (cookie header line) của thông điệp phản hồi HTTP
2) Cookie header line trong thông điệp yêu cầu HTTP kế tiếp
3) Tập tin cookie được lưu trữ trên máy người dùng, được quản lý bởi trình duyệt của người dùng
4) Cở sở dữ liệu tại Web site
Ví dụ:
Susan thường truy cập Internet từ một PC
Vào trang thương mại điện tử lần đầu tiên
Khi yêu cầu khởi tạo HTTP đến trang web đó, thì trang đó tạo:
  ID duy nhất
  Một bản ghi trong cơ sở dữ liệu cho ID đó
Notes: 36

## Slide 37: Cookies: lưu trữ “trạng thái” (tt.)
lớp ứng dụng
2-37
Máy khách
Máy chủ
usual http response msg
usual http response msg
Tập tin cookie
Một tuần sau:
usual http request msg
cookie: 1678
cookie-
specific
action
Truy cập
ebay 8734
usual http request msg
Máy chủ Amazon
tạo ID cho user 1678
Create
entry
usual http response
set-cookie: 1678
ebay 8734
amazon 1678
usual http request msg
cookie: 1678
cookie-
specific
action
Truy cập
ebay 8734
amazon 1678
Backend
Database
Notes: Có thể dung cookies manager hoặc phần view cookie của trình duyệt để demo cho sinh viên xem
37

## Slide 38: Cookies (tt)
lớp ứng dụng
2-38
Cookie có thể được sử dụng cho:
Cấp phép
Giỏ mua hàng
Các khuyến cáo
Trạng thái phiên làm việc của user (Web thư điện tử)
Cookies và sự riêng tư:
Cookie cho phép các trang biết nhiều hơn về bạn
Bạn có thể cung cấp tên và thư điện tử cho các trang
Ngoài ra
Làm thế nào để giữ “trạng thái”:
Các thời điểm kết thúc giao thức: duy trì trạng thái tại người gởi/nhận thông qua nhiều giao dịch
Cookies: các thông điệp HTTP mang trạng thái
Notes: 38

## Slide 39: Web caches (proxy server)
lớp ứng dụng
2-39
User thiết lập trình duyệt: truy cập Web thông qua cache
Trình duyệt gởi tất cả yêu cầu HTTP đến cache
  Đối tượng có trong cache: cache trả về đối tượng
  Ngược lại cache yêu cầu đối tượng từ máy chủ gốc, sau đó trả đối tượng đó cho máy khách
Mục tiêu: thỏa mãn yêu cầu của máy khách không cần liên quan đến máy chủ nguồn
Máy khách
Proxy
Server
Máy khách
HTTP request
HTTP response
HTTP request
HTTP request
Máy chủ
gốc
Máy chủ
gốc
HTTP response
HTTP response
Notes: 39

## Slide 40: Thông tin thêm về Web caching
lớp ứng dụng
2-40
Cache hoạt động như cả máy khách và máy chủ
  Máy chủ đối với máy khách yêu cầu thông tin
  Máy khách đối với máy chủ cung cấp
Thông thường cache được cài đặt bởi ISP (trường đại học, công ty, ISP riêng)
Tại sao dùng Web caching?
Giảm thời gian đáp ứng cho yêu cầu của máy khách
Giảm lưu lượng trên đường liên kết truy cập ra Internet của một tổ chức
Internet có rất nhiều cache: cho phép những nhà cung cấp nội dung với lượng tài nguyên “nghèo nàn” vẫn cung cấp nội dung một cách hiệu quả (chia sẻ tập tin P2P cũng vậy)
Notes: 40

## Slide 41: Ví dụ Caching:
lớp ứng dụng
2-41
Máy chủ
gốc
Internet
công cộng
Mạng tổ chức
1 Gbps LAN
1.54 Mbps
liên kết truy cập
Giả sử:
Kích thước trung bình của đối tượng: 100K bits
Số lượng yêu cầu trung bình từ trình duyệt đến máy chủ gốc: 15/sec
Tốc độ truyền dữ liệu trung bình đến trình duyệt: 1.50 Mbps
RTT từ bộ định tuyến của tổ chức đến bất kỳ máy chủ gốc: 2 giây
Tốc độ liên kết truy cập: 1.54 Mbps
Kết quả:
Độ khả dụng của LAN: 15%
Độ khả dụng của liên kết truy cập = 99%
Tổng thời gian trễ = trễ Internet + trễ truy cập + trễ LAN
= 2 giây + minutes + µsecs
Vấn đề!
Notes: 41

## Slide 42: Ví dụ đệm: đường liên kết truy cập lớn hơn
lớp ứng dụng
2-42
Giả sử:
Kích thước trung bình của đối tượng: 100K bits
Tốc độ trung bình yêu cầu từ trình duyệt đến máy chủ = 15/s
Tốc độ trung bình dữ liệu đến trình duyệt: 1.50 Mbps
RTT từ bộ định tuyến của tổ chức đến bất kỳ máy chủ gốc: 2 giây
Tốc độ liên kết truy cập: 1.54 Mbps
Kết quả:
Độ khả dụng của LAN = 15%
Độ khả dụng trên liên kết truy cập=99%
Tổng độ trễ= trễ Internet + trễ truy cập + trễ LAN
= 2 sec + minutes + µsecs
154 Mbps
msecs
Chi phí: tốc độ liên kết truy cập được tăng lên (không rẻ!)
9.9%
Máy chủ
gốc
Internet
công cộng
Mạng tổ chức
1 Gbps LAN
1.54 Mbps
liên kết truy cập
Notes: 42

## Slide 43
Mạng tổ chức
1 Gbps LAN
lớp ứng dụng
2-43
Ví dụ caching:
Máy chủ gốc
1.54 Mbps
access liên kết
Local web
cache
Giả sử:
Kích thước trung bình của đối tượng: 100K bits
Tốc độ trung bình yêu cầu từ trình duyệt đến máy chủ = 15/s
Tốc độ trung bình dữ liệu đến trình duyệt: 1.50 Mbps
RTT từ bộ định tuyến của tổ chức đến bất kỳ máy chủ gốc: 2 giây
Tốc độ liên kết truy cập: 1.54 Mbps
Kết quả:
Độ khả dụng LAN: 15%
Access l.kết utilization = 100%
Total delay = Internet delay + access delay + LAN delay
= 2 sec + minutes + usecs
?
?
Làm cách nào để tính
độ khả dụng đường liên kết, độ trễ?
Chi phí: web cache (rẻ!)
public
Internet
Notes: 43

## Slide 44: Ví dụ đệm:
lớp ứng dụng
2-44
Tính độ khả dụng của đường liên kết truy cập, độ trễ với đệm:
Giả sử khả năng đáp ứng của đệm là 0.4
  40% yêu cầu được đệm đáp ứng, 60% yêu cầu được máy chủ gốc đáp ứng
Độ hiệu dụng của đường kết nối ra ngoài (access liên kết):
  60% yêu cầu dùng access liên kết
Tốc độ truyền dữ liệu đến trình duyệt trên access liên kết = 0.6*1.50 Mbps = 0.9 Mbps
  Độ khả dụng = 0.9/1.54 = 0.58
Tổng độ trễ
  = 0.6 * (độ trễ từ máy chủ gốc) +0.4 * (độ trễ khi được đệm đáp ứng)
  = 0.6 * (2.01) + 0.4 * (~msecs)
  = ~ 1.2 secs
  Ít hơn với liên kết 154 Mbps (và cũng rẻ hơn!)
Network
tổ chức
1 Gbps LAN
Máy chủ
gốc
1.54 Mbps
access liên kết
Local web
đệm
public
Internet
Notes: 44

## Slide 45: GET có điều kiện
lớp ứng dụng
2-45
Mục tiêu: không gửi đối tượng nếu đối tượng trong cache đã được cập nhật
  Không có độ trễ truyền dữ liệu
  Mức độ sử dụng đường liên kết thấp hơn
Cache: xác định thời gian của bản sao được đệm trong thông điệp yêu cầu HTTP
  If-modified-since: <date>
Máy chủ: đáp ứng không chứa đối tượng nếu bản sao trong cache đã được cập nhật:
  HTTP/1.0 304 Not Modified
HTTP request msg
If-modified-since: <date>
HTTP response
HTTP/1.0
304 Not Modified
Đối tượng
không được
thay đổi
trước
<ngày>
HTTP request msg
If-modified-since: <date>
HTTP response
HTTP/1.0 200 OK
<data>
Đối tượng
được thay
đổi sau
<ngày>
Máy khách
Máy chủ
Notes: 45

## Slide 46
lớp ứng dụng
2-46
Chương 2: Nội dung
2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng
2.2 Web và HTTP
2.3 FTP
2.4 Thư điện tử
  SMTP, POP3, IMAP
2.5 DNS
2.6 Các ứng dụng P2P
2.7 Lập trình socket với UDP và TCP
Notes: 46

## Slide 47: FTP: giao thức truyền tập tin
lớp ứng dụng
2-47
Truyền tập tin
FTP
Server
FTP
user
interface
FTP
client
Hệ thống tập tin cục bộ
Hệ thống tập tin từ xa
Người dùng
tại hệ thống đầu cuối
Truyền tập tin đến/từ máy ở xa
Mô hình máy khách/máy chủ
  Máy khách: phía khởi tạo phiên truyền (đến/từ máy ở xa)
  Máy chủ: máy ở xa
FTP: RFC 959
FTP server: cổng 21
Notes: 47

## Slide 48: FTP: kết nối điều khiển và kết nối dữ liệu riêng biệt
lớp ứng dụng
2-48
FTP máy khách liên hệ với FTP máy chủ tại cổng 21, dùng TCP
Máy khách được cấp phép trên kết nối điều khiển
Máy khách duyệt thư mục từ xa, bằng cách gởi các lệnh trên kết nối điều khiển
Khi máy chủ nhận lệnh truyền tập tin, máy chủ mở kết nối dữ liệu TCP thứ 2 (để truyền tập tin) đến máy khách
Sau khi truyền một tập tin, máy chủ đóng kết nối dữ liệu
FTP
máy khách
FTP
máy chủ
Kết nối điều khiển TCP,
máy chủ cổng 21
Kết nối dữ liệuTCP,
máy chủ cổng 20
Máy chủ mở kết nối dữ liệu TCP khác để truyền tập tin khác
Kết nối điều khiển: “out of band” (ngoại tuyến)
FTP máy chủ duy trì “trạng thái”: thư mục hiện tại, xác thực trước đó
Notes: 48

## Slide 49: Các lệnh và phản hồi FTP
lớp ứng dụng
2-49
Các lệnh mẫu:
Gởi văn bản ASCII trên kênh điều khiển
USER username
PASS password
LIST trả về danh sách tập tin trên thư mục hiện tại
RETR filename lấy tập tin
STOR filename lưu trữ tập tin vào máy ở xa
Ví dụ mã trả về
Mã trạng thái và cụm từ mô tả (như HTTP)
331 Username OK, password required
125 data connection already open; transfer starting
425 Can’t open data connection
452 Error writing file
Notes: 49

## Slide 50
lớp ứng dụng
2-50
Chương 2: Nội dung
2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng
2.2 Web và HTTP
2.3 FTP
2.4 Thư điện tử
  SMTP, POP3, IMAP
2.5 DNS
2.6 Các ứng dụng P2P
2.7 Lập trình socket với UDP và TCP
Notes: 50

## Slide 51: Thư điện tử
lớp ứng dụng
2-51
Ba thành phần chính:
User agents
Máy chủ thư điện tử (mail server)
Simple mail transfer protocol: SMTP
User Agent
Còn gọi là “mail reader”
Soạn thảo, sửa đổi, đọc các thông điệp thư điện tử
Ví dụ Outlook, Thunderbird, iPhone mail máy khách
Các thông điệp đi và đến được lưu trên máy chủ
Hộp thư user
Hàng đợi
thông điệp đi
Mail
máy chủ
Mail
máy chủ
Mail
máy chủ
SMTP
SMTP
SMTP
User
agent
User
agent
User
agent
User
agent
User
agent
User
agent
Notes: 51

## Slide 52: Thư điện tử: máy chủ thư điện tử
Máy chủ thư điện tử:
Hộp thư (mailbox) chứa thông điệp đến user
Hàng thông điệp (message queue) của các thông điệp mail ra ngoài (chuẩn bị gửi)
Giao thức SMTP được dùng để gửi các thông điệp thư điện tử giữa các mail server
  Client là máy chủ thư điện tử gởi
  Server là máy chủ thư điện tử nhận
lớp ứng dụng
2-52
Mail
Server
Mail
Server
Mail
Server
SMTP
SMTP
SMTP
User
agent
User
agent
User
agent
User
agent
User
agent
User
agent
Notes: 52

## Slide 53: Thư điện tử: SMTP [RFC 2821]
lớp ứng dụng
2-53
Sử dụng TCP để truyền thông điệp thư điện tử một cách tin cậy từ máy khách đến cổng 25 máy chủ
Truyền trực tiếp: máy chủ gửi thư đến máy chủ nhận
3 giai đoạn truyền
  Bắt tay
  Truyền thông điệp
  Đóng
Tương tác lệnh/phản hồi (như HTTP, FTP)
  Lệnh: văn bản ASCII
  Phản hồi: mã và cụm trạng thái
Thông điệp phải ở dạng mã ASCII 7 bit
Notes: 53

## Slide 54: Tình huống: Alice gởi thông điệp đến Bob
lớp ứng dụng
2-54
user
agent
1) Alice dùng một UA để soạn thảo thông điệp “gởi đến” bob@someschool.edu
2) UA của Alice gởi thông điệp đến máy chủ thư điện tử của cô ta; thông điệp được đặt trong hàng đợi
3) Phần máy khách của SMTP máy chủ mở kết nối TCP với máy chủ thư điện tử của Bob
4) Phần máy khách của SMTP máy chủ gửi thông điệp của Alice trên kết nối TCP
5) Máy chủ thư điện tử của Bob đặt thông điệp đó trong hộp thư của Bob
6) Bob kích hoạt user agent của anh ta để đọc thông điệp
mail
máy chủ
mail
máy chủ
1
2
3
4
5
6
Máy chủ thư điện tử của Alice
Máy chủ thư điện tử của Bob
user
agent
Notes: 54

## Slide 55: Ví dụ tương tác SMTP
lớp ứng dụng
2-55
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
C: How about pickles?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
Notes: 55

## Slide 56: Thử nghiệm tương tác SMTP:
lớp ứng dụng
2-56
telnet servername 25
Xem trả lời 220 từ máy chủ
Nhập các lệnh HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT
Lệnh ở trên cho phép bạn gửi thư điện tử không cần dùng thư điện tử máy khách (reader)
Notes: 56

## Slide 57: SMTP: kết luận
lớp ứng dụng
2-57
SMTP dùng kết nối bền vững
SMTP yêu cầu thông điệp (header & body) phải ở dạng ASCII 7-bit
SMTP máy chủ dùng ký tự CRLF.CRLF để xác định kết thúc thông điệp
So sánh với HTTP:
HTTP: pull (kéo)
SMTP: push (đẩy)
Cả hai đều có tương tác lệnh/phản hồi, các mã trạng thái dạng ASCII
HTTP: mỗi đối tượng được đóng gói trong thông điệp phản hồi của nó
SMTP: nhiều đối tượng được gửi trong thông điệp chứa nhiều phần
Notes: 57

## Slide 58: Định dạng thông điệp Mail
lớp ứng dụng
2-58
SMTP: giao thức dùng cho trao đổi thông điệp thư điện tử
RFC 822: chuẩn cho định dạng thông điệp văn bản:
Các dòng header, ví dụ
  To:
  From:
  Subject:
  Khác với các lệnh SMTP MAIL FROM, RCPT TO!
Body: “thông điệp”
  Chỉ có các ký tự ASCII
header
body
dòng
trống
Notes: 58

## Slide 59: Các giao thức truy cập Mail
lớp ứng dụng
2-59
SMTP: truyền dẫn/lưu trữ thư vào máy chủ của người nhận
Giao thức truy cập thư: trích xuất từ máy chủ
  POP: Post Office Protocol [RFC 1939]: xác thực, tải thư về
  IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]: nhiều tính năng hơn, bao gồm cả các thao tác thay đổi các thông điệp đang được lưu trên máy chủ
  HTTP: gmail, Hotmail, Yahoo! Mail…
Máy chủ thư điện tử của người gởi
SMTP
SMTP
Giao thức
truy cập mail
Máy chủ thư điện tử của người nhận
(e.g., POP,
IMAP)
user
agent
user
agent
Notes: 59

## Slide 60: Giao thức POP3
lớp ứng dụng
2-60
Giai đoạn kiểm tra đăng nhập (authorization)
Các lệnh phía máy khách:
  user: khai báo username
  pass: password
Đáp ứng phía máy chủ
  +OK
  -ERR
Giai đoạn giao dịch
máy khách:
list: liệt kê các số thông điệp
retr: trích xuất thông điệp theo số
dele: xóa
quit
C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 máy chủ signing off
S: +OK POP3 máy chủ ready
C: user bob
S: +OK
C: pass hungry
S: +OK user successfully logged on
Notes: 60

## Slide 61: POP3 và IMAP
lớp ứng dụng
2-61
Tìm hiểu thêm về POP3
Ví dụ trên sử dụng chế độ “tải xuống và xóa” của POP3
  Bob không thể đọc lại thư điện tử nếu anh ta thay đổi máy khách
Chế độ “tải xuống-và-giữ” của POP3: sao chép các thông điệp trên các máy khách khác nhau
POP3 không giữ trạng thái của các phiên làm việc
IMAP
Giữ tất cả các thông điệp ở một nơi: tại máy chủ
Cho phép người dùng tổ chức, sắp xếp các thông điệp trong các thư mục
Giữ trạng thái của người dùng trong suốt phiên làm việc:
  Các tên của các thư mục và ánh xạ giữa các ID của thông điệp và tên của thư mục
Notes: 61

## Slide 62
lớp ứng dụng
2-62
Chương 2: Nội dung
2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng
2.2 Web và HTTP
2.3 FTP
2.4 Thư điện tử
  SMTP, POP3, IMAP
2.5 DNS
2.6 Các ứng dụng P2P
2.7 Lập trình socket với UDP và TCP
Notes: 62

## Slide 63: Hệ thống tên miền (DNS: domain name system)
lớp ứng dụng
2-63
Con người: nhiều cách nhận dạng:
  Số an sinh xã hội, tên, số hộ chiếu
Các hệ thống đầu cuối Internet, bộ định tuyến:
  Địa chỉ IP (32 bit) – được dùng cho định địa chỉ gói tin
  “tên”, ví dụ www.yahoo.com – được dùng bởi con người
Q: làm cách nào để ánh xạ giữa địa chỉ IP và tên, và ngược lại?
Hệ thống tên miền (Domain Name System):
Cơ sở dữ liệu phân tán được thực hiện theo tổ chức phân cấp của nhiều máy chủ DNS
Giao thức lớp ứng dụng: các hệ thống đầu cuối, các máy chủ tên miền trao đổi để phân giải tên (dịch địa chỉ ⬄ tên)
  Lưu ý: chức năng trong phần lõi Internet, được thực hiện như là giao thức lớp ứng dụng
  Sự phức tạp ở “biên” của mạng”
Notes: 63

## Slide 64: DNS: các dịch vụ, cấu trúc
lớp ứng dụng
2-64
Tại sao không tập trung hóa DNS?
Một điểm chịu lỗi
Lưu lượng
Cơ sở dữ liệu tập trung cách xa nơi yêu cầu
Bảo trì
Các dịch vụ DNS
Dịch tên máy ra địa chỉ IP
Bí danh máy
  Lưu các tên gốc, bí danh tương ứng
Bí danh máy chủ thư điện tử
Cân bằng tải
  Các bản sao cho web server: nhiều địa chỉ IP tương ứng cho 1 tên miền
A: không biến đổi được
quy mô!
Notes: 64

## Slide 65: DNS: cơ sở dữ liệu phân cấp, phân tán
lớp ứng dụng
2-65
Máy chủ DNS gốc
máy chủ DNS .com
máy chủ DNS .org
máy chủ DNS .edu
máy chủ DNS
poly.edu
máy chủ DNS
umass.edu
máy chủ DNS
yahoo.com
máy chủ DNS
amazon.com
máy chủ DNS
pbs.org
Máy khách muốn địa chỉ IP của www.amazon.com:
Máy khách truy vấn máy chủ gốc (root) để tìm DNS máy chủ quản lý vùng “.com”
Máy khách truy vấn máy chủ DNS “.com” tìm DNS máy chủ quản lý vùng “amazon.com”
Máy khách truy vấn máy chủ DNS “amazon.com” để lấy địa chỉ IP của www.amazon.com
…
…
Notes: 65

## Slide 66: DNS: các máy chủ tên miền gốc
lớp ứng dụng
2-66
Được máy chủ tên miền cục bộ liên lạc để hỏi khi không thể phân giải tên miền
Máy chủ tên miền gốc:
  Liên lạc với máy chủ tên miền có thẩm quyền (authoritative DNS server) nếu ánh xạ tên không xác định
  Lấy ánh xạ
  Trả về ánh xạ đến máy chủ tên miền cục bộ
13“máy chủ” DNS gốc toàn cầu
a. Verisign, Los Angeles CA
(5 other sites)
b. USC-ISI Marina del Rey, CA
l. ICANN Los Angeles, CA
(41 other sites)
e. NASA Mt View, CA
f. Internet Software C.
Palo Alto, CA (and 48 other sites)
i. Netnod, Stockholm (37 other sites)
k. RIPE London (17 other sites)
m. WIDE Tokyo
(5 other sites)
c. Cogent, Herndon, VA (5 other sites)
d. U Maryland College Park, MD
h. ARL Aberdeen, MD
j. Verisign, Dulles VA (69 other sites )
g. US DoD Columbus, OH (5 other sites)
Notes: 66

## Slide 67: TLD, máy chủ có thẩm quyền
lớp ứng dụng
2-67
Các máy chủ miền cấp cao nhất (top-level domain (TLD) servers):
  Chịu trách nhiệm cho tên miền com, org, net, edu, aero, jobs, museums, và tất cả các tên miền cấp cao nhất của quốc gia, như là: uk, fr, ca, jp
  Công ty Network Solutions quản lý máy chủ chứa các thông tin của vùng .com TLD
  Tổ chức Educause quản lý .edu TLD
Các DNS máy chủ có thẩm quyền:
  Các tổ chức sở hữu các DNS máy chủ riêng nhằm cung cấp các tên được cấp phép và ánh xạ địa chỉ IP cho các hệ thống đầu cuối được đặt tên của tổ chức đó
  Có thể được quản lý bởi tổ chức hoặc nhà cung cấp dịch vụ
Notes: 67

## Slide 68: Máy chủ tên miền cục bộ
lớp ứng dụng
2-68
Không hoàn toàn theo cấu trúc phân cấp
Mỗi ISP (ISP, công ty, trường đại học) có một máy chủ cục bộ như vậy
  Còn được gọi là “default name server”
Khi một hệ thống đầu cuối tạo một truy vấn DNS, truy vấn được gởi đến DNS máy chủ cục bộ của nó
  Có bộ nhớ đệm cục bộ (local cache) chứa thông tin về các cặp tên-đến-địa chỉ gần đây (nhưng có thể hết hạn!)
  Hoạt động như một proxy, chuyển truy vấn vào trong hệ thống DNS phân cấp
Notes: 68

## Slide 69: Ví dụ phân giải tên miền DNS
lớp ứng dụng
2-69
Host yêu cầu
cis.poly.edu
gaia.cs.umass.edu
Máy chủ DNS gốc
máy chủ DNS cục bộ
dns.poly.edu
1
2
3
4
5
6
Máy chủ DNS có thẩm quyền
dns.cs.umass.edu
7
8
máy chủ DNS .edu TLD
Hệ thống đầu cuối tại cis.poly.edu muốn biết địa chỉ IP của gaia.cs.umass.edu
Truy vấn tuần tự:
Máy chủ được hỏi sẽ trả lời với tên của máy chủ quản lý vùng liên quan
“tôi không biết tên này, nhưng hãy hỏi thêm thông tin từ máy chủ này”
Notes: 69

## Slide 70
lớp ứng dụng
2-70
4
5
6
3
Truy vấn đệ quy:
Đẩy trách nhiệm phân giải tên cho máy chủ tên miền được hỏi
Tải nặng tại các tầng trên của hệ thống phân cấp?
Host yêu cầu
cis.poly.edu
gaia.cs.umass.edu
Máy chủ DNS gốc
máy chủ DNS cục bộ
dns.poly.edu
1
2
7
máy chủ DNS có thẩm quyền
dns.cs.umass.edu
8
Ví dụ phân giải tên DNS
máy chủ DNS .edu TLD
Notes: 70

## Slide 71: DNS: caching, cập nhật các bản ghi
lớp ứng dụng
2-71
Một khi máy chủ tên miền biết về 1 ánh xạ tên-địa chỉ, nó sẽ lưu tạm ánh xạ đó
  Các mục cache hết hạn (sẽ bị xóa) sau một khoảng thời gian (TTL)
  Thông tin trong các máy chủ TLD thường được lưu tạm trong các máy chủ tên miền cục bộ
    Do đó các máy chủ tên miền gốc không bị truy cập thường xuyên
Các mục được lưu tạm có thể hết hạn
  Nếu cặp thông tin tên-địa chỉ IP thay đổi, có thể các máy khác trên Internet không biết được cho đến khi tất cả TTL hết hạn.
Cơ chế cập nhật/thông báo được đề xuất trong bộ chuẩn IETF
  RFC 2136
Notes: 71

## Slide 72: Các bản ghi DNS
lớp ứng dụng
2-72
DNS: cơ sở dữ liệu phân tán lưu trữ các bản ghi thông tin (resource records - RR)
type=NS
  Name là tên miền (e.g., foo.com)
  value là tên của máy chủ tên miền có thẩm quyền quản lý tên miền này
Định dạng RR: (name, value, type, ttl)
type=A
  name là tên host
  value là địa chỉ IP
type=CNAME
  name là bí danh của một tên “gốc” (tên thực)
  VD: www.ibm.com tên thực là
  máy chủ east.backup2.ibm.com
  value là tên gốc
type=MX
  value là tên của máy chủ thư điện tử được liên kết với name
Notes: 72

## Slide 73: Giao thức và các thông điệp DNS
lớp ứng dụng
2-73
Các thông điệp truy vấn (query) và trả lời (reply) đều có cùng định dạng thông điệp
Phần đầu thông điệp
identification: số 16 bit xác định 1 truy vấn, hoặc trả lời cho truy vấn có cùng số này
flags:
  Truy vấn hoặc trả lời
  Mong muốn đệ quy
  Đệ quy sẵn sàng
  Trả lời có thẩm quyền
identification
flags
# questions
questions (variable # of questions)
# additional RRs
# authority RRs
# answer RRs
answers (variable # of RRs)
authority (variable # of RRs)
additional info (variable # of RRs)
2 bytes
2 bytes
Notes: 73

## Slide 74
lớp ứng dụng
2-74
Các trường name,
type cho một truy vấn
Các RRs để trả lời truy vấn
Các bản ghi thông tin về
các máy chủ có thẩm quyền
Thông tin “hữu ích”
bổ sung có thể sẽ dùng
identification
flags
# questions
questions (variable # of questions)
# additional RRs
# authority RRs
# answer RRs
answers (variable # of RRs)
authority (variable # of RRs)
additional info (variable # of RRs)
Giao thức và các thông điệp DNS
2 bytes
2 bytes
Notes: 74

## Slide 75: Thêm các bản ghi vào trong DNS
lớp ứng dụng
2-75
Ví dụ: khởi tạo mới công ty “Network Utopia”
Đăng ký tên miền networkuptopia.com tại một DNS registrar – tổ chức nhận đăng ký tên miền (như là Network Solutions)
  Cung cấp tên, địa chỉ IP của máy chủ tên miền có thẩm quyền quản lý tên miền này (primary và secondary)
  Tổ chức quản lý tên miền thêm hai bản ghi vào trong máy chủ quản lý vùng .com: (networkutopia.com, dns1.networkutopia.com, NS)
  (dns1.networkutopia.com, 212.212.212.1, A)
Tạo bản ghi type A trong máy chủ có thẩm quyền quản lý networkuptopia.com cho www.networkuptopia.com; và bản ghi type MX cho máy chủ thư điện tử thuộc networkutopia.com
Notes: 75

## Slide 76: Tấn công DNS
Tấn công DDoS
Đẩy khối lượng dữ liệu lớn tới các máy chủ gốc
  Không thành công cho đến nay
  Lọc lưu lượng
  Các DNS máy chủ cục bộ lưu tạm các địa chỉ IP của TLD máy chủ, vì thế không cần truy cập máy chủ gốc
Đẩy khối lượng dữ liệu lớn tới TLD máy chủ
  Nguy hiểm hơn
Tấn công chuyển hướng
Man-in-middle
  Ngăn chặn các truy vấn
Đầu đọc DNS
  Gửi các trả lời giả tạo đến các DNS máy chủ, (sẽ được các máy chủ lưu lại)
Khai thác DNS cho tấn công DDoS
Gởi các truy vấn với địa chỉ nguồn giả mạo: địa chỉ IP mục tiêu
Yêu cầu khuếch đại
Application Layer
2-76

## Slide 77
lớp ứng dụng
2-77
Chương 2: Nội dung
2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng
2.2 Web và HTTP
2.3 FTP
2.4 Thư điện tử
  SMTP, POP3, IMAP
2.5 DNS
2.6 Các ứng dụng P2P
2.7 Lập trình socket với UDP và TCP
Notes: 77

## Slide 78: Kiến trúc P2P thuần túy
lớp ứng dụng
2-78
Không có máy chủ hoạt động liên tục
Các hệ thống đầu cuối bất kỳ giao tiếp trực tiếp với nhau
Các máy được kết nối không liên tục và thay đổi địa chỉ IP
Ví dụ:
  Phân phối tập tin (BitTorrent)
  Streaming (KanKan)
  VoIP (Skype)
Notes: 78

## Slide 79: Phân phối tập tin: so sánh giữa mô hình máy khách-máy chủ và P2P
lớp ứng dụng
2-79
Câu hỏi: mất bao lâu để phân phối tập tin (kích thước F) từ một máy chủ đến N máy?
  Lưu lượng tải lên/tải xuống của bên (peer) là tài nguyên giới hạn
us
uN
dN
Máy chủ
Network (với băng thông lớn)
Tập tin, size F
us: lưu lượng tải lên của máy chủ
ui: lưu lượng tải lên bên i
di: lưu lượng tải xuống của bên i
u2
d2
u1
d1
di
ui
Notes: 79

## Slide 80: Thời gian phân phối tập tin: máy khách-máy chủ
lớp ứng dụng
2-80
Máy chủ truyền: phải gửi (tải lên) tuần tự N bản sao tập tin:
  Thời gian để gởi một bản sao: F/us
  Thời gian để gởi N bản sao: NF/us
Tăng tuyến tính trong N
Thời gian để phân phối
tập tin F đến N máy khách
dùng phương pháp
máy khách-máy chủ
Dc-s > max{NF/us,,F/dmin}
Máy khách: mỗi máy khách phải tải xuống bản sao của tập tin
  dmin = tốc độ tải xuống của máy khách tải chậm nhất
  Thời gian để máy khách tải chậm nhất tải xong: F/dmin
us
network
di
ui
F
Notes: 80

## Slide 81: Thời gian phân phối tập tin: P2P
lớp ứng dụng
2-81
Máy chủ: chỉ cần tải lên ít nhất một bản sao
  Thời gian gởi một bản sao: F/us
Thời gian phân phối
F đến N máy khách
dùng phương pháp P2P
us
network
di
ui
F
DP2P > max{F/us,,F/dmin,,NF/(us + Sui)}
Một máy khách: máy khách phải tải xuống bản sao tập tin
  Thời gian tối thiếu để máy khách tải xuống: F/dmin
Nhiều máy khách: với N máy thì tổng dung lượng tải về là NF bit
  Tốc độ upload tối đa (khống chế tốc độ tải về tối đa) là us + Sui
…nhưng mỗi khi thêm bên (peer) tham gia sử dụng dịch vụ,
chính nó lại gia tăng năng lực dịch vụ
Tăng tuyến tính trong N …
Notes: 81

## Slide 82
lớp ứng dụng
2-82
So sánh máy khách-máy chủ với P2P: ví dụ
Tốc độ máy khách upload = u, F/u = 1 hour, us = 10u, dmin ≥ us
Notes: 82

## Slide 83: Phân phối tập tin P2P: BitTorrent
lớp ứng dụng
2-83
tracker: theo dõi các bên (peers)
tham gia trong torrent & thống kê số lượng torrents & số lượng peers/torrent (Bản chất là server)
torrent: tập hợp các bên (peers) có cùng nhu cầu trao đổi các khối trong cùng 1 file, đến khi nào họ nhận được đầy đủ các mảnh của file thì thôi
Alice tham gia…
Tập tin được chia thành các khối 256Kb (chunks)
Các bên (peer) trong in torrent gửi/nhận các khối
… lấy danh sách
các peer từ tracker
… và bắt đầu trao đổi các
khối với các bên trong torrent
Notes: 83

## Slide 84
lớp ứng dụng
2-84
Bên (peer) tham gia torrent:
  Không có các khối, nhưng sẽ lần lượt tích lũy chúng từ các bên (peer) khác
  Đăng ký với tracker để lấy danh sách các bên (peer) khác, kết nối với peer khác và cả “láng giềng” của các bên (peer) khác
Phân phối tập tin P2P: BitTorrent
Trong khi tải xuống, bên (peer) tải các khối dữ liệu nó đã có tới các bên (peer) khác
Bên (peer) có thể thay đổi các bên (peer) mà nó đang trao đổi các khối dữ liệu
Các bên (peer) có thể tham gia hay rời bỏ nhóm phân phối
Một khi bên (peer) có toàn bộ tập tin, nó có thể (ích kỷ) rời khỏi hoặc (vị tha) ở lại trong nhóm
Notes: 84

## Slide 85: BitTorrent: yêu cầu, gởi các khối
lớp ứng dụng
2-85
Yêu cầu các khối:
Tại bất kỳ thời điểm nào, các peer khác nhau có các tập con khác nhau của các khối
Định kỳ, Alice yêu cầu mỗi bên (peer) cho danh sách các khối mà các bên (peer) có
Alice yêu cầu các khối đang thiếu từ các bên (peer) , hiếm trước
Gởi các khối: tit-for-tat
Alice gởi các khối cho bốn bên (peer) nào hiện tại đang gởi các khối cho cô ở tốc độ cao nhất
  Alice xiết các yêu cầu từ các peer khác (sẽ không nhận được khối từ Alice)
  Đánh giá lại top 4 mỗi 10 giây
Mỗi 30 giây: chọn ngẫu nhiên một peer khác, bắt đầu gởi các khối
  Không xiết các yêu cầu của bên (peer) này
  Bên (peer) mới được chọn có thể tham gia và top 4
Notes: 85

## Slide 86: BitTorrent: tit-for-tat
lớp ứng dụng
2-86
(1) Alice cho Bob kết nối
(2) Alice trở thành một trong bốn nhà cung cấp hàng đầu của Bob; Bob đáp lại
(3) Bob trở thành một trong bốn nhà cung cấp hàng đầu của Alice
Khi tải lên nhanh hơn: dễ tìm được đối tác tốt hơn, lấy tập tin nhanh hơn!
Notes: 86

## Slide 87: Distributed Hash Table (DHT)
Bảng Hash
Mô hình DHT
Circular DHT and overlay networks
Peer churn
Notes: 87

## Slide 88: Cơ sở dữ liệu đơn giản
Key | Value
132-54-3570 | John Washington
761-55-3791 | Diana Louise Jones
385-41-0902 | Xiaoming Liu
441-89-1956 | Rakesh Gopal
217-66-5609 | Linda Cohen
……… | …….
177-23-0199 | Lisa Kobayashi
Cơ sở dữ liệu phân tán (distributed P2P database) đơn giản với cặp (key, value):
  Khóa (key): số an sinh xã hội; value: tên người
  Khóa (key): tên phim; value: địa chỉ IP
Notes: 88

## Slide 89: Bảng Hash
Khóa gốc (Original Key) | Khóa (key) | Giá trị
132-54-3570 | 8962458 | John Washington
761-55-3791 | 7800356 | Diana Louise Jones
385-41-0902 | 1567109 | Xiaoming Liu
441-89-1956 | 2360012 | Rakesh Gopal
217-66-5609 | 5430938 | Linda Cohen
……… |  | …….
177-23-0199 | 9290124 | Lisa Kobayashi
Thuận tiện hơn để lưu trữ và tìm kiếm trên đại diện số của khóa (key)
Khóa (key) = hash(original key)
Notes: 89

## Slide 90: Distributed Hash Table (DHT)
Phân phối các cặp (key, value) qua hàng triệu các bên
  Các cặp được phân bố đều trên các peer
Bất kỳ bên (peer) nào cũng có thể truy vấn trên DHT bằng cách dùng key
  Cơ sở dữ liệu trả về giá trị trùng key đó
  Để giải quyết truy vấn, số lượng nhỏ các thông điệp được trao đổi giữa các bên (peer)
Mỗi bên (peer) chỉ biết một số nhỏ các bên (peer) khác
Notes: 90

## Slide 91: Chỉ định các cặp khóa-giá trị (key-value) cho các bên (peer)
Quy tắc: chỉ định cặp khóa-giá trị (key-value) đến bên (peer) mà có ID gần nhất (closest).
Quy ước: gần nhất(closest) is sự kế thừa ngay lặp tức (immediate successor ) của khóa (key) đó.
Ví dụ: không gian ID {0,1,2,3,…,63}
Giả sử 8 bên: 1,12,13,25,32,40,48,60
  Nếu khóa = 51, thì được chỉ định cho bên (peer) 60
  Nếu khóa = 60, thì được chỉ định cho bên (peer) 60
  Nếu khóa = 61, thì được chỉ định cho bên (peer) 1
Notes: 91

## Slide 92: DHT vòng tròn (Circular DHT)
1
12
13
25
32
40
48
60
Mỗi bên chỉ nhận thức được
người lập tức kế nhiệm và
người tiền nhiệm
“overlay network”

## Slide 93: Giải quyết một truy vấn
1
12
13
25
32
40
48
60
Giá trị nào được
kết hợp với khóa 53?
Value
O(N) các thông điệp
trung bình để giải quyết truy vấn, khi có N bên (peer)
Notes: 93

## Slide 94: DHT vòng tròn với đường tắt
Mỗi bên theo dõi đại chỉ IP của người tiền nhiệm, người kế nhiệm, đường tắt.
Giảm từ 6 còn 3 thông điệp.
Có thể thiết kế các đường tắt với O(log N) láng giềng, O(log N) thông điệp trong truy vấn
1
12
13
25
32
40
48
60
Giá trị nào cho
key 53
Giá trị

## Slide 95: Peer churn
Ví dụ: peer 5 đột ngột rời khỏi
1
3
4
5
8
10
12
15
Xử lý peer churn:
Các bên có thể tham gia và rời khỏi (churn) nhóm
Mỗi bên biết địa chỉ của hai kế nhiệm của nó
Mỗi bên định kỳ ping hai kế nhiệm của nó để kiểm tra sự tồn tại
Nếu người vừa kế nhiệm bỏ đi, thì chọn kế nhiệm kế tiếp như là người kế nhiệm tức thời mới

## Slide 96: Peer churn
Ví dụ: bên (peer) 5 đột ngột rời khỏi
Bên (peer) 4 phát hiện sự rời khỏi của bên (peer) 5; bên (peer) 8 trở thành người kế nhiệm ngay lập tức của nó
4 yêu cầu 8 là người kế nhiệm tức thời của nó; người kế nhiệm tức thời của 8 trở thành người kế nhiệm thứ 2 của 4.
1
3
4
8
10
12
15
Xử lý peer churn:
Các bên có thể tham gia và rời khỏi (churn) nhóm
Mỗi bên biết địa chỉ của hai kế nhiệm của nó
Mỗi bên định kỳ ping hai kế nhiệm của nó để kiểm tra sự tồn tại
Nếu người vừa kế nhiệm bỏ đi, thì chọn kế nhiệm kế tiếp như là người kế nhiệm tức thời mới

## Slide 97
lớp ứng dụng
2-97
Chương 2: Nội dung
2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng
2.2 Web và HTTP
2.3 FTP
2.4 Thư điện tử
  SMTP, POP3, IMAP
2.5 DNS
2.6 Các ứng dụng P2P
2.7 Lập trình socket với UDP và TCP

## Slide 98: Lập trình Socket
lớp ứng dụng
2-98
Mục tiêu: tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng máy khách/máy chủ liên lạc bằng sockets
socket: một cánh cửa giữa tiến trình ứng dụng và giao thức vận chuyển giữa 2 đầu cuối
Internet
Được điều khiển bởi
hệ điều hành
Được điều khiển bởi
Nhà phát triển
ứng dụng
transport
application
physical
datalink
network
process
transport
application
physical
datalink
network
process
socket

## Slide 99: Lập trình Socket
lớp ứng dụng
2-99
  Hai loại socket cho hai dịch vụ transport:
  UDP: chuyển gói tin không đảm bảo
  TCP: chuyển luồng tin có đảm bảo (stream-oriented)
  Ứng dụng ví dụ:
Máy khách nhận một dòng các ký tự (dữ liệu) từ bàn phím của nó và gởi dữ liêu đó đến máy chủ.
Máy chủ nhận được dữ liệu đó và chuyển đổi các ký tự sang chữ hoa.
Máy chủ gởi dữ liệu đã được sửa đổi cho máy khách ở trên.
Máy khách này nhận được dữ liệu đã bị sửa đổi và hiển thị dòng đó lên màn hình của nó.

## Slide 100: Lập trình Socket với UDP
lớp ứng dụng
2-100
UDP: không “kết nối” giữa máy khách và máy chủ
Không bắt tay trước khi gởi dữ liệu
Bên gửi chỉ rõ địa chỉ IP đích và số cổng cho mỗi gói (packet)
Bên nhận lấy địa chỉ IP và số cổng của bên gửi từ gói nhận được
UDP: dữ liệu được truyền có thể bị mất hoặc được nhận không đúng thứ tự
Quan điểm ứng dụng:
UDP cung cấp cơ chế truyền các nhóm bytes (“datagrams”) không tin cậy giữa máy khách và máy chủ

## Slide 101: Sự tương tác socket máy khách/máy chủ: UDP
close
Máy khách socket
read datagram from
Máy khách socket
create socket:
Máy khách socket =
socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
create datagram with máy chủ IP
and cổng=x; send datagram via Máy khách socket
create socket, cổng= x:
Máy chủ socket =
socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
read datagram from
Máy chủ socket
write reply to
Máy chủ socket
specifying máy kháchIP,
số hiệu cổng
Lớp ứng dụng2-101
Máy chủ (chạy với địa chỉ máy chủ IP)
Máy khách

## Slide 102
Đính kèm tên máy chủ, cổng đến thông điệp; gởi vào socket
Nhận thông điệp từ bàn phím
người dùng
lớp ứng dụng
2-102
Ứng dụng ví dụ: UDP máy khách
from socket import *
serverName = ‘hostname’
serverPort= 12000
clientSocket = socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_DGRAM)
message = raw_input(’Input lowercase sentence:’)
clientsocket.sendto(message,(serverName,
serverPort))
modifiedMessage, serverAddress =
clientSocket.recvfrom(2048)
print modifiedMessage
clientSocket.close()
Python UDP client
Bao gồm thư viện socket
của Python’
Tạo socket UDP cho máy chủ
In ra chuỗi được nhận và đóng socket
Đọc các ký tự trả lời từ socket vào chuỗi

## Slide 103
lớp ứng dụng
2-103
Ứng dụng ví dụ : UDP server
from socket import *
serverPort = 12000
serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
serverSocket.bind(('', serverPort))
print “The server is ready to receive”
while 1:
message, clientAddress = serverSocket.recvfrom(2048)
modifiedMessage = message.upper()
serverSocket.sendto(modifiedMessage, clientAddress)
Python UDP server
Tạo UDP socket
Gắn kết socket đến số cổng cục bộ12000
Lặp mãi mãi
Đọc từ UDP socket vào message, lấy địa chỉ IP của máy khách (địa chỉ IP máy khách và cổng)
Gởi chuỗi chữ hoa trở lại cho máy khách này

## Slide 104: Lập trình Socket với TCP
lớp ứng dụng
2-104
Máy khách phải liên lạc với máy chủ
Tiến trình máy chủ phải được chạy trước
Máy chủ phải tạo socket để mời máy khách đến liên lạc
Máy khách tiếp xúc máy chủ bằng:
Tạo socket TCP, xác định địa chỉ IP, số cổng của tiến trình máy chủ
Khi máy khách tạo socket: máy khách TCP thiết lập kết nối đến máy chủ TCP
Khi được máy khách liên lạc, máy chủ TCP tạo socket mới cho tiến trình máy chủ để trao đổi với máy khách đó
  Cho phép máy chủ nói chuyện với nhiều máy khách
  Số cổng nguồn được dùng để phân biệt các máy khách (xem tiếp chương 3)
TCP cung cấp việc truyền các byte đáng tin cậy và theo thứ tự giữa máy khách và máy chủ
Quan điểm ứng dụng:

## Slide 105: Tương tác socket máy khách/máy chủ: TCP
lớp ứng dụng
2-105
Máy chủ (chạy trên hostid)
Máy khách
wait for incoming
connection request
connectionSocket =
serverSocket.accept()
create socket,
port=x, for incoming request:
serverSocket = socket()
create socket,
connect to hostid, port=x
clientSocket = socket()
send request using
clientSocket
read request from
connectionSocket
write reply to
connectionSocket
TCP
connection setup
close
connectionSocket
read reply from
clientSocket
close
clientSocket

## Slide 106
from socket import *
serverName = ’servername’
serverPort = 12000
clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
clientSocket.connect((serverName,serverPort))
sentence = raw_input(‘Input lowercase sentence:’)
clientSocket.send(sentence)
modifiedSentence = clientSocket.recv(1024)
print ‘From Server:’, modifiedSentence
clientSocket.close()
lớp ứng dụng
2-106
Ứng dụng ví dụ : TCP client
Python TCP client
Tạo TCP socket cho máy chủ, cổng 12000
Không cần đính kèm tên máy chủ, cổng

## Slide 107
lớp ứng dụng
2-107
Ví dụ ứng dụng: TCP máy chủ
Python TCPmáy chủ
Tạo socket TCP chào đón
Máy chủ bắt đầu lắng nghe các yêu cầu TCP đến
Lặp mãi mãi
Máy chủ đợi accept() cho yêu cầu đến, socket mới được tạo
trở về
Đọc các byte từ socket (nhưng không đọc địa chỉ như UDP)
Đóng kết nối đến máy khách này(nhưng không đóng socket chào đón)
from socket import *
serverPort = 12000
serverSocket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
serverSocket.bind((‘’,serverPort))
serverSocket.listen(1)
print ‘The server is ready to receive’
while 1:
connectionSocket, addr = serverSocket.accept()
sentence = connectionSocket.recv(1024)
capitalizedSentence = sentence.upper()
connectionSocket.send(capitalizedSentence)
connectionSocket.close()
Notes: 107

## Slide 108: Chương 2: Tóm tắt
lớp ứng dụng
2-108
Các kiến trúc ứng dụng
  Máy khách-máy chủ
  P2P
Các yêu cầu về dịch vụ ứng dụng:
  Độ tin cậy, băng thông, độ trễ
Mô hình dịch vụ vận chuyển Internet
  Kết nối định hướng, tin cậy: TCP
  Không tin cậy, datagrams: UDP
Các giao thức:
  HTTP
  FTP
  SMTP, POP, IMAP
  DNS
  P2P: BitTorrent, DHT
Lập trình socket : TCP, UDP sockets

## Slide 109
lớp ứng dụng
2-109
Trao đổi thông điệp yêu cầu /trả lời điển hình:
  Máy khách yêu cầu thông tin hoặc dịch vụ
  Máy chủ đáp ứng với dữ liệu, mã trạng thái
Các định dạng thông điệp:
  Phần đầu (headers): các trường cho biết thông tin về dữ liệu
  Dữ liệu: thông tin để truyền thông
Các chủ đề quan trọng:
Điều khiển với các thông điệp dữ liệu
  in-band, out-of-band
Tập trung và không tập trung
Không trạng thái và có trạng thái
Truyền tin cậy và không tin cậy
“sự phức tạp tại mạng biên”
Chương 2: Tóm tắt
Quan trọng: tìm hiểu về các giao thức!