## Slide 1
Chương 1
Giới thiệu
Computer Networking: A Top Down Approach
6th edition Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley March 2012
A note on the use of these ppt slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 2: Chương 1: Giới thiệu
Mục tiêu:
Làm quen với thuật ngữ
Cách tiếp cận:
  Sử dụng Internet làm ví dụ
Nội dung:
Internet là gì?
Giao thức là gì?
Mạng biên; hệ thống đầu cuối (hosts), mạng truy nhập, phương tiện truyền dẫn vật lý
Mạng lõi: chuyển mạch gói/ chuyển mạch kênh, cấu trúc Internet
Hiệu suất: sự mất mát, độ trễ, thông lượng
Bảo mật
Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ
Lịch sử

## Slide 3: Chương 1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Mạng biên
    Các hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết
  1.3 Mạng lõi
    Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng
  1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Lịch sử

## Slide 4: Internet là gì: “nuts and bolts” view
Hàng triệu các thiết bị máy tính được kết nối:
  Hosts = hệ thống đầu cuối
  Chạy ứng dụng mạng
Các liên kết truyền thông
  Cáp quang, cáp đồng, radio, vệ tinh
  Tốc độ truyền: băng thông (bandwidth)
Chuyển mạch gói: chuyển tiếp gói tin (khối dữ liệu)
  Thiết bị định tuyến (routers ) và thiêt bị chuyển mạch (switches)
Liên kết
có dây
Liên kết
không dây
Thiết bị
chuyển mạch
(router)
Mạng di động
ISP toàn cầu
ISP vùng
Mạng
gia đình
Mạng tổ chức
Điện thoại
Di động
PC
Server
Máy tính
Xách tay
Notes: 4

## Slide 5: Các thiết bị Internet “Giải trí”
Khung hình IP
http://www.ceiva.com/
Máy nướng bánh mì được
tích hợp web + dự báo thời tiết
Điện thoại internet
Tủ lạnh internet
Slingbox: đồng hồ,
điều khiển tivi từ xa
Tweet-a-watt:
Máy giám sát
sử dụng năng lượng

## Slide 6
Internet: “mạng of các mạng”
  Các nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISPs) được kết nối với nhau.
Các giao thức điều khiển gửi, nhận thông tin
  Ví dụ: TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
Các chuẩn Internet
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
Internet là gì: “nuts and bolts” view
Mạng di động
ISP toàn cầu
ISP vùng
Mạng
gia đình
Mạng tổ chức

## Slide 7: Internet là gì: cái nhìn về dịch vụ
Cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ cho các ứng dụng:
  Web, VoIP, email, games, thương mại điện tử, mạng xã hội, …
Cung cấp giao diện lập trình cho các ứng dụng
  Cái móc (hooks) cho phép gửi và nhận các chương trình ứng dụng để “kết nối” với Internet
  Cung cấp các lựa chọn dịch vụ, tương tự như dịch vụ bưu chính.
Mạng di động
ISP toàn cầu
ISP vùng
Mạng
gia đình
Mạng tổ chức

## Slide 8: Protocol: Giao thức là gì?
Giao thức con người:
“Bây giờ là mấy giờ?”
“Tôi có một câu hỏi”
Giới thiệu
… thông điệp cụ thể đã được gửi
… các hành động cụ thể được thực hiện khi các thông điệp được nhận, hoặc các sự kiện khác
Giao thức mạng:
Máy móc chứ không phải là con người
Tất cả các hoạt động truyền thông trên Internet bị chi phối bởi các giao thức.
Giao thức định nghĩa định dạng, thứ tự các thông điệp được gởi và nhận giữa các thực thể mạng, và các hành động được thực hiện trên việc truyền và nhận thông điệp

## Slide 9
Giao thức con người và giao thức mạng máy tính:
Hỏi: các giao thức khác của con người?
Xin chào
Xin chào
Rảnh không?
2:00
Trả lời
kết nối TCP
Get http://www.awl.com/kurose-ross
<file>
time
Yêu cầu
kết nối TCP
Protocol: Giao thức là gì?

## Slide 10: Chương1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Mạng biên
    Hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết
  1.3 Mạng lõi
    Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng
  1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 Các lớp giao thức, mô hình dịch vụ
  1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Lịch sử
Notes: 10

## Slide 11: Cái nhìn gần hơn về cấu trúc mạng
Mạng biên:
  Hệ thống đầu cuối (host): máy khách và máy chủ
  Máy chủ thường đặt trong trung tâm dữ liệu
Mạng truy nhập, phương tiện truyền thông vật lý: kết nối truyền thông có dây, và không dây
Mạng lõi:
  Các thiết bị định tuyến được liên kết
  Mạng của các mạng
Mạng di động
ISP toàn cầu
ISP vùng
Mạng
gia đình
Mạng tổ chức

## Slide 12: Mạng truy cập và phương tiện truyền thông vật lý
Q: Làm thế nào để kết nối các hệ thống đầu cuối với thiết bị định tuyến biên?
Mạng truy cập khu dân cư
Mạng truy cập tổ chức (trường học, công ty)
Mạng truy cập di động
Ghi nhớ:
Băng thông (bits per second) của mạng truy cập?
Chia sẻ hoặc dành riêng?

## Slide 13: Mạng truy cập: đường dây thuê bao kỹ thuật số
Văn phòng
trung tâm
ISP
Mạng điện thoại
DSLAM
Thoại, dữ liệu được truyền ở
các tần số khác nhau
qua đường dây dành riêng
đến văn phòng trung tâm
  Dùng đường dây điện thoại hiệu có đến các DSLAM của văn phòng trung tâm
    Dữ liệu qua đường dây điện thoại DSL đi ra Internet
    Tín hiệu thoại trên đường dây điện thoại DSL đi đến mạng điện thoại
  < 2.5 Mbps tốc độ truyền dữ liệu lên (thường < 1 Mbps)
  < 24 Mbps tốc độ truyền dữ liệu xuống (thường< 10 Mbps)
DSL
modem
splitter
DSL access
multiplexer

## Slide 14
Mạng truy cập: mạng cáp
cable
modem
…
cable headend
Channels
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tần số division multiplexing: các kênh truyền khác nhau
được truyền trong các dải tần số khác nhạu.
splitter

## Slide 15
dữ liệu, TV được truyền ở
những tần số khác nhau qua
mạng phân tán cáp được chia sẻ
cable
modem
splitter
…
đầu cuối cáp
(cable headend)
CMTS
ISP
cable modem
termination system
HFC: hybrid fiber coax
  Bất đồng bộ: tốc độ tải xuống lên đến 30Mbps, tải lên với 2 Mbps
Mạng cáp và sợi quang kết nối hộ gia đình đến bộ định tuyến của ISP (ISP router)
  Các hộ gia đình chia sẻ mạng truy nhập đến đầu cuối cáp
  Không giống DSL, có truy cập được dành riêng đến văn phòng trung tâm
Mạng truy cập: mạng cáp

## Slide 16
Mạng truy cập: mạng gia đình
Đến/từ thiết bị đầu cuối hoặc văn phòng trung tâm
Cable or DSL modem
Router, Firewall, NAT
Wired Ethernet (100 Mbps)
Wireless access point (54 Mbps)
Thiết bị
không dây
Thường được tích hợp trong một thiết bị duy nhất

## Slide 17: Mạng truy cập doanh nghiệp (Enterprise) (Ethernet)
Thường được sử dụng trong công ty, trường đại học…
  Tốc độ truyền 10 Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
  Ngày nay, các hệ thống đầu cuối thường kết nối đến thiết bị chuyển mạch Ethernet (Ethernet switch)
Thiết bị
chuyển mạch
Ethernet
Institutional mail,
web servers
Thiết bị định tuyến
Kết nối đến
ISP (Internet)

## Slide 18: Mạng truy cập không dây
Mạng truy cập không dây được chia sẻ kết nối hệ thống đầu cuối đến thiết bị định tuyến
  Thông qua trạm gốc (base station) còn được gọi là “điểm truy cập (access point)”
Mạng cục bộ không dây:
  Trong tòa nhà (100 ft)
  802.11b/g (WiFi): tốc độ truyền 11, 54 Mbps
Truy cập không dây mạng diện rộng
(wide-area wireless access)
  Được cung cấp bởi công ty điện thoại (di động), 10’s km
  Từ 1 đến 10 Mbps
  3G, 4G: LTE
to Internet
to Internet

## Slide 19: Hệ thống đầu cuối: gởi các gói dữ liệu
Chức năng hệ thống đầu cuối bên gửi:
Lấy thông tin lớp ứng dụng (application layer)
Chia nhỏ thành những phần nhỏ hơn, được biết như là các gói, chiều dài L bits
Truyền các gói trong mạng truy cập với tốc độ truyền R
  Tốc độ truyền của đường liên kết, còn được gọi là khả năng/công suất của đường liên kết, còn được gọi là băng thông của đường liên kết (liên kết)
R: tốc độ truyền của đường liên kết
Host
1
2
2 gói,
L bits mỗi cái
Độ trễ truyền gói
Thời gian cần để
Truyền L-bit các gói
đến đường liên kết
L (bits)
R (bits/sec)
=
=

## Slide 20: Đường truyền vật lý
bit: lan truyền giữa các cặp truyền/nhận
Liên kết vật lý: những gì nằm giữa thiết bị truyền và nhận
Phương tiện truyền thông được hướng dẫn:
  Các tín hiệu lan truyền trên các phương tiện truyền thông rắn: cáp đồng, cáp quang, cáp đồng trục
Phương tiện truyền thông không được hướng dẫn:
  Tín hiệu lan truyền tự do, ví dụ radio
Cặp xoắn (TP)
Hai dây cáp đồng độc lập
  Loại 5: 100 Mbps, 1 Gpbs Ethernet
  Loại 6: 10Gbps

## Slide 21: Đường truyền vật lý: Cáp đồng trục, cáp quang
Cáp đồng trục:
Hai dây dẫn đồng đồng tâm
Hai hướng
Băng thông rộng:
  nhiều kênh trên cáp
  HFC
Cáp quang:
Sợi thủy tinh truyền dẫn xung ánh sáng, mỗi xung là một bit
Hoạt động tốc độ cao:
  Truyền point-to-point với tốc độ cao (ví dụ., tốc độ truyền 10’s-100’s Gpbs)
Tỷ lệ lỗi thấp:
  Mức độ suy giảm tín hiệu thấp
  Không bị nhiễu điện từ

## Slide 22: Đường truyền vật lý: sóng radio
Tín hiệu được mang dưới dạng phổ điện từ
Không có dây dẫn vật lý
Truyền hai chiều
Các tác động môi trường lan truyền:
  Phản xạ
  Bị cản trở bởi vật cản
  Bị nhiễu
Các loại liên kết radio:
Vi sóng mặt đất
  Các kênh đến 45 Mbps
Mạng cục bộ (LAN) (như WiFi)
  11Mbps, 54 Mbps
Diện rộng (như cellular)
  3G cellular: ~ vài Mbps
Vệ tinh
  Kênh từ Kbps đến 45Mbps ( hoặc chia nhiều kênh nhỏ)
  Độ trễ giữa 2 thiết bị đầu cuối 270 msec
  giữ khoảng cách cố định với mặt đất, độ cao thấp

## Slide 23: Chương 1: nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Mạng biên
    Hệ thống đầu cuối, mạng truy cập, các liên kết
  1.3 Mạng lõi
    Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng
  1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Lịch sử
Notes: 23

## Slide 24: Mạng lõi
Gồm các bộ định tuyến được kết nối với nhau
Chuyển mạch gói: các hệ thống đầu cuối (host) chia nhỏ dữ liệu của lớp ứng dụng (application-layer messages) thành các gói
  Chuyển tiếp các gói từ một bộ định tuyến này đến bộ định tuyến tiếp theo qua các đường liên kết trên đường đi từ nguồn tới đích.
  Mỗi gói được truyền tải với công suất lớn nhất của đường liên kết

## Slide 25: Chuyển mạch gói: lưu và chuyển tiếp (store-and-forward)
Mất L/R giây để truyền tải L-bit gói trong đường liên kết tại tốc độ R bps
Lưu và chuyển tiếp: toàn bộ các gói phải đến bộ định tuyến trước khi nó có thể được truyền tải trên đường liên kết tiếp theo
Ví dụ số về one-hop :
L = 7.5 Mbits
R = 1.5 Mbps
Độ trễ truyền tải one-hop = 5 sec
Thêm về độ trễ ngắn …
Nguồn
R bps
đích
1
2
3
L bits
mỗi gói
R bps
Độ trễ giữa 2 đầu cuối (end-end delay) = 2L/R (giả sử không có độ trễ lan truyền)

## Slide 26: Chuyển mạch gói: độ trễ xếp hàng, sự mất mát
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1.5 Mb/s
D
E
Các gói xếp hàng chờ đến lượt xuất trên đường liên kết
Xếp hàng và sự mất mát:
Nếu tốc độ đến (theo bit) đến đường liên kết vượt quá tốc độ truyền dẫn của đường liên kết trong một khoảng thời gian:
  Các gói sẽ xếp hàng và đợi để được truyền tải trên đường liên kết
  Các gói có thể bị bỏ (bị mất) nếu bộ nhớ (bộ đệm) bị đầy

## Slide 27: Hai chức năng chính của mạng lõi
Chuyển tiếp (forwarding): chuyển các gói từ đầu vào của bộ định tuyến đến đầu ra thích hợp của bộ định tuyết đó
Định tuyến (routing): xác định đường đi từ nguồn đến đích được thực hiện bởi các gói
  Thuật toán định tuyến
routing algorithm
local forwarding table
header value
output liên kết
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
1
2
3
0111
Địa chỉ đến trong header
của các gói đến

## Slide 28: Chuyển mạch kênh
Tài nguyên giữa 2 điểm cuối được phân bổ, được dành cho “cuộc gọi” giữa nguồn và đích:
Trong sơ đồ, mỗi đường liên kết có bốn kênh.
  Cuộc gọi dùng kênh thứ 2nd trong đường liên kết trên cùng và kênh thứ trong đường liên kết bên phải.
Tài nguyên được dành riêng : không chia sẻ
  circuit-like (được đảm bảo) performance
Mảnh kênh được cấp phát sẽ rảnh rỗi nếu không được sử dụng bởi cuộc gọi (không chia sẻ)
Thường được sử dụng trong các mạng điện thoại truyền thống

## Slide 29: Chuyển mạch kênh: FDM với TDM
FDM
Tần số
Time
TDM
Tần số
Time
4 người dùng
Ví dụ:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the upliên kết and the downliên kết. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 30
Chuyển mạch kênh: FDM

## Slide 31
Chuyển mạch kênh: TDM

## Slide 32: So sách chuyển mạch gói với chuyển mạch kênh
Ví dụ:
Đường liên kết 1 Mb/s
Mỗi người dùng:
  100 kb/s khi “kích hoạt”
  Thời gian kích hoạt 10%
Chuyển mạch kênh:
  10 người dùng
Chuyển mạch gói:
  Với 35 người dùng, xác suất kích hoạt > 10 sẽ nhỏ hơn 0.0004
Chuyển mạch gói cho phép nhiều người dùng được sử dụng mạng!
N
Người dùng
Đường liên kết
1 Mbps
Q: làm thế nào có được giá trị 0.0004?
Q: cái gì sẽ xảy ra nếu > 35 người dùng?
…..
* Check out the online interactive exercises for more examples

## Slide 33
Tốt cho trường hợp dữ liệu không được truyền ra với tốc độ đều (bursty data)
  Chia sẻ tài nguyên
  Đơn giản, không cần thiết lập cuộc gọi
Trong trường hợp tắc nghẽn quá mức: các gói bị trễ và thất lạc
  Các giao thức cần thiết cho việc truyền dữ liệu một cách tin cậy và điều khiển tắc nghẽn
Q: Làm thế nào để hỗ trợ cho hành vi chuyển mạch kênh?
  Bảo đảm băng thông cần thiết cho các ứng dụng audio/video
  Xem thêm chương 7
Liệu chuyển mạch gói có phải là “kẻ chiến thắng tất cả”?
Q: so sánh với con người trong việc cấp tài nguyên dành riêng (chuyển mạch) và cấp phát tài nguyên theo yêu cầu (chuyển gói)?
So sách chuyển mạch gói với chuyển mạch kênh

## Slide 34: Kiến trúc Internet: mạng của các mạng
Các hệ thống đầu cuối kết nối đến Internet thông qua các ISP truy cập (Internet Service Providers)
  Các ISP khu dân cư, công ty và trường đại học
Các ISP truy cập lần lượt phải được kết nối với nhau
  Vì vậy, bất cứ hai hệ thống đầu cuối nào cũng có thể gởi được dữ liệu lẫn nhau.
Vì vậy, mạng của các mạng rất là phức tạp
  Sự phát triển được thúc đẩy bởi kinh tế và chính sách quốc gia
Chúng ta hãy từng bước khám phá cấu trúc Internet hiện tại

## Slide 35: Kiến trúc Internet: mạng của các mạng
Câu hỏi: có hàng triệu ISPs truy cập, làm thế nào để chúng kết nối được với nhau?
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…

## Slide 36: Kiến trúc Internet: mạng của các mạng*
Lựa chọn: kết nối từng ISP truy cập đến các ISP truy cập khác?
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Kết nối trực tiếp từng ISP truy cập đến từng ISP truy cập khác sẽ không phát triển được: O(N2) số kết nối.

## Slide 37: Kiến trúc Internet: mạng của các mạng
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Lựa chọn: kết nối từng ISP truy cập đến một ISP chuyển tiếp toàn cầu? Khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ ISP phải thoả thuận về kinh tế.
ISP
toàn cầu

## Slide 38: Kiến trúc Internet: mạng của các mạng
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Nhưng nếu một ISP toàn cầu là khả thi, thì sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh
ISP B
ISP A
ISP C

## Slide 39: Kiến trúc Internet: mạng của các mạng
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Nhưng nếu một ISP toàn cầu là khả thi, thì sẽ có các đối thủ cạnh tranh được kết nối với nhau
ISP B
ISP A
ISP C
IXP
IXP
peering liên kết
Internet exchange point

## Slide 40: Kiến trúc Internet: mạng của các mạng
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
… và các mạng khu vực có thể phát sinh để kết nối các mạng lưới truy cập này đến các ISP
ISP B
ISP A
ISP C
IXP
IXP
Mạng khu vực

## Slide 41: Kiến trúc Internet: mạng của các mạng
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
… và các mạng cung cấp nội dung (như là Google, Microsoft, Akamai ) có thể chạy mạng riêng của họ để mạng lại các dịch vụ và nội dung gần sát với người dùng cuối
ISP B
ISP A
ISP B
IXP
IXP
Mạng khu vực
Content provider mạng

## Slide 42: Kiến trúc Internet: mạng của các mạng
Tại trung tâm: một số lượng nhỏ các mạng lớn được kết nối với nhau
  ISPs thương mại “lớp-1” (như là Level 3, Sprint, AT&T, NTT), bao trùm các quốc gia và toàn thế giới
  Content provider network (như là Google): mạng riêng kết nối các trung tâm dữ liệu của nó với Internet, thường bỏ qua các IPS vùng và ISP cấp 1.
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
ISP vùng
ISP vùng
IXP
IXP
ISP cấp 1
ISP cấp 1
Content provider
IXP
Notes: https://www.vnnic.vn/en/dns-vnix/vnix-member-isp : Ví dụ về IXP/ISP tại Việt Nam
http://www.submarinecablemap.com/ : Hệ thống cáp quang biển

## Slide 43: ISP cấp 1: như là Sprint
…
Đến/từ khách hàng
peering
đến/từbackbone
…
…
…
…
POP: point-of-presence

## Slide 44
Chương 1: nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Mạng biên
    Các hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết
  1.3 Mạng lõi
    Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng
  1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Lịch sử
Notes: 44

## Slide 45: Sự mất mát và độ trễ xảy ra như thế nào?
Các gói tin đợi trong bộ đệm của bộ định tuyến (router)
Tốc độ đến của các gói tin đến đường liên kết (tạm thời) vượt quá khả năng của đường liên kết đầu ra
Các gói tin đợi và chờ đến lượt
A
B
các gói đang được truyền (trễ truyền tin)
các gói đang đợi (trễ do xếp hàng)
Bộ đệm rảnh rỗi (sẵn sàng): các gói tin đến sẽ bị bỏ (mất mát)
nếu không còn chỗ trống trong bộ đệm

## Slide 46: Bốn nguồn gây ra chậm trễ gói tin
dproc: Xử lý tại nút
Kiểm tra các bit lỗi
Xác định đường ra
Thông thường < msec
A
B
Lan truyền
Truyền
Xử lý
tại nút
Xếp hàng
dqueue: Độ trễ xếp hàng
Thời gian đợi tại cổng ra cho việc truyền dữ liệu
Phụ thuộc vào mức độ tắc nghẽn của bộ định tuyến
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop

## Slide 47: Bốn nguồn gây ra chậm trễ gói tin
Notes: Đang tìm cách add html vào pp  : /C1 Animation/Transmission versus Propagation Delay.htm

## Slide 48
dtrans: Trễ do truyền:
L: chiều dài gói (bits)
R: băng thông đường liên kết (bps)
dtrans = L/R
dprop: Trễ do lan truyền:
d: độ dài của đường liên kết vật lý
s: tốc độ lan truyền trong môi trường (thiết bị, dây dẫn) (~2x108 m/sec)
dprop = d/s
dtrans and dprop
rất khác nhau
Lan truyền
Xử lý
tại nút
Xếp hàng
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
Truyền
* http://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/propagation/
Bốn nguồn gây ra chậm trễ gói tin
Notes: 48

## Slide 49: So sánh với đoàn xe
Các xe “lan truyền” với tốc độ 100 km/hr
Trạm thu phí xử lý mỗi xe là 12 giây ( thời gian truyền bit)
xe~bit; đoàn xe~ các gói
Q: Mất bao lâu thì đoàn xe tới trạm thu phí thứ 2?
Thời gian để “đẩy” toàn bộ đoàn xe qua trạm thu phí qua đường cao tốc = 12*10 = 120 sec
Thời gian để xe cuối cùng lan truyền từ trạm thu phí số 1 đến trạm thu phí số 2 là 100km/(100km/hr)= 1 hr
A: 62 phút
Trạm thu phí
Trạm thu phí
Đoàn 10 xe
100 km
100 km

## Slide 50
Bây giờ, giả sử xe “lan truyền” với tốc độ 1000 km/hr
và trạm thu phí mất một phút để phục vụ một xe
Câu hỏi: có xe nào sẽ đến được trạm thu phí thứ 2 trước khi cả đoàn xe đã được phục vụ tại trạm thu phí thứ 1?
Đáp án: Có! Sau 7 phút, xe thứ 1 sẽ đến trạm thu phí thứ 2; và 3 xe theo sau tiếp theo vẫn còn ở trạm thu phí thứ 1.
So sánh với đoàn xe (tt)
Trạm thu phí
Trạm thu phí
Đoàn 10 xe
100 km
100 km

## Slide 51: Trễ do xếp hàng (nhắc lại)
R: băng thông đường liên kết (bps)
L: độ dài gói tin (bits)
a: tỷ lệ trung bình gói tin đến
La/R ~ 0: trễ trung bình nhỏ
La/R -> 1: trễ trung bình lớn
La/R > 1: nhiều “việc” đến hơn khả năng phục vụ, trễ trung bình vô hạn!
cường độ lưu thông = La/R
average queueing delay
La/R ~ 0
La/R -> 1
* http://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/queue/index.htm

## Slide 52: Độ trễ và định tuyến trên Internet “thực tế”
Độ trễ và sự mất mát trên Internet “thực tế” trông như thế nào
Chương trình traceroute: giúp đo lường độ trễ từ nguồn tới thiết bị định tuyến cái mà dọc theo con đường Internet từ đầu cuối này đến đầu cuối kia đến đích. Với tất cả i:
  Gởi 3 gói tin sẽ đến bộ định tuyến I trên đường tới đích
  Router i sẽ trả về các gói tin cho người gởi
  Khoảng thời gian lần gửi giữa truyền và trả lời
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 53
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu đến www.eurecom.fr
3 giá trị trễ từ
gaia.cs.umass.edu đến cs-gw.cs.umass.edu
* Không có phản hồi (thăm dò bị mất, router không trả lời)
Trans-oceanic
liên kết
* Do some traceroutes from exotic countries at www.traceroute.org
Độ trễ và định tuyến trên Internet “thực tế”

## Slide 54: Sự mất gói
Hàng đợi (còn gọi là bộ đệm) trước đường liên kết trong bộ đệm có khả năng hữu hạn.
Gói tin đến hàng đợi đầy thì sẽ bị bỏ (còn gọi là sự mất mát)
Gói tin bị mất có thể được truyền lại bởi nút mạng trước đó, hay bởi hệ thống đầu cuối nguồn hoặc không truyền gì cả
A
B
Gói tin đang được truyền lại
Gói tin đến hàng đợi đầy thì sẽ bị bỏ
Bộ đệm
(vùng đang đợi)
* Check out the Java applet for an interactive animation on queuing and loss

## Slide 55: Throughput: thông lượng
Thông lượng: tốc độ(bits/time unit) mà các bit được truyền giữa người gởi và nhận
  Tức thời: tốc độ tại thời điểm được cho
  Trung bình: tốc độ trong thời gian dài hơn
server, with
file of F bits
to send to client
liên kết capacity
Rs bits/sec
liên kết capacity
Rc bits/sec
Máy chủ gởi các bit (chất lỏng) vào đường ống
Đường ống có thể mang chất lỏng với tốc độ
Rs bits/sec
Đường ống có thể mang chất lỏng với tốc độ
Rc bits/sec

## Slide 56: Throughput: thông lượng
Rs < Rc thông lượng trung bình giữa 2 đầu cuối là gì?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc thông lượng trung bình giữa 2 đầu cuối là gì?
Đường liên kết trên con đường từ điểm cuối này đến điểm cuối kia hạn chế thông lượng từ điểm cuối này đến điểm cuối kia
Đường liên kết nút cổ chai
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Notes: Cần phân biệt Bandwidth và Throughput

## Slide 57: Thông lượng: Ngữ cảnh Internet
10 kết nối (công bằng) chia sẻ đường trục thắt nút cổ chai R bits/sec
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
Thông lượng điểm cuối-cuối cho mỗi kết nối : min(Rc,Rs,R/10)
Trong thực tế: Rc hoặc Rs thường bị thắt nút cổ chai

## Slide 58
Chương 1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Mạng biên
    Các hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết
  1.3 Mạng lõi
    Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng
  1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Lịch sử
Notes: 58

## Slide 59: “Lớp” giao thức
Mạng rất phức tạp, với nhiều “miếng”
  Các hệ thống đầu cuối
  Bộ định tuyến (routers)
  Các đường liên kết của phương tiện truyền thông khác nhau
  Các ứng dụng
  Các giao thức
  Phần cứng, phần mềm
Câu hỏi:
Có hy vọng nào để tổ chức cấu trúc của mạng hay không?
…. Hoặc là ít nhất chúng ta thảo luận về mạng

## Slide 60: Tổ chức du lịch hàng không
Các bước
Vé (mua)
Hành lý (kiểm tra)
Cổng (tải)
Đường băng cất cánh
Lộ trình bay
Vé (khiếu nại)
Hành lý (lấy lại)
Cổng (không tải)
Đường băng hạ cánh
Lộ trình bay
Lộ trình bay

## Slide 61: Sự phân lớp của chức năng hàng không
ticket (purchase)
baggage (check)
gates (load)
runway (takeoff)
airplane routing
Sân bay
khởi hành
Sân bay đến
Trung tâm điều hành
trung chuyển
airplane routing
airplane routing
ticket (complain)
baggage (claim
gates (unload)
runway (land)
airplane routing
vé
Hành lý
Cổng
Cất cánh/hạ cánh
Lộ trình bay
Các lớp: mỗi lớp thực hiện một dịch vụ
  Qua những hoạt động lớp – bên trong của nó
  Dựa trên các dịch vụ được cung cấp bởi lớp bên dưới

## Slide 62: Tại sao phải phân lớp?
Nhằm xử lý các hệ thống phức tạp
Cấu trúc rõ ràng cho phép xác định quan hệ của các mảnh của hệ thống phức tạp
  Thảo luận mô hình tham chiếu được phân
Mô-dun hóa làm dễ dàng việc bảo trì và cập nhật hệ thống
  Thay đổi việc thực hiện dịch vụ của các lớp là trong suốt với phần còn lại của hệ thống
  Ví dụ: thay đổi thủ tục ở cổng sẽ không ảnh hướng đến phần còn lại của hệ thống
Xem xét những bất lợi của việc phân lớp

## Slide 63: Chồng giao thức Internet
Ứng dụng (application): hỗ trợ các ứng dụng mạng
  FTP, SMTP, HTTP
Vận chuyển (transport): chuyển dữ liệu từ tiến trình này đến tiến trình kia (process-process)
  TCP, UDP
Mạng (network): định tuyến những gói dữ liệu từ nguồn tới đích
  IP, các giao thức định tuyến
Liên kết (data link): chuyển dữ liệu giữa các thành phần mạng lân cận
  Ethernet, 802.111 (WiFi), PPP
Vật lý (physical): các bit “trên đường dây”
ứng dụng
Vận chuyển
Mạng
liên kết
Vật lý

## Slide 64: Mô hình tham chiếu ISO/OSI
Trình diễn (presentation): cho phép các ứng dụng giải thích ý nghĩa của dữ liệu, ví dụ mã hóa, nén, những quy ước chuyên biệt
Phiên (session): sự đồng bộ hóa, khả năng chịu lỗi, phục hồi sự trao đổi dữ liệu
Chồng giao thức Internet “thiếu” những lớp này!
  Những dịch vụ này, nếu cần, phải được thực hiện trong lớp ứng dụng (application layer)
  Cần hay không?
Ứng dụng
Trình diễn
phiên
Vận chuyển
Mạng
liên kết
Vật lý

## Slide 65: Đóng gói
Nguồn
ứng dụng
Vận chuyển
mạng
liên kết
vật lý
Ht
Hn
M
segment
Ht
datagram
Đích
ứng dụng
vận chuyển
mạng
liên kết
vật lý
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
mạng
liên kết
vật lý
liên kết
Vật lý
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Bộ
định tuyến
Bộ
Chuyển mạch
message
M
Ht
M
Hn
frame

## Slide 67
Chương 1: nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Mạng biên
    Các hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết
  1.3 Mạng lõi
    Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng
  1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Lịch sử
Notes: 67

## Slide 68: An toàn mạng
Lĩnh vực an ninh mạng
  Cách mà kẻ xấu có thể tấn công mạng máy tính
  Cách mà chúng ta có thể bảo vệ mạng khỏi các cuộc tấn công
  Làm thế nào để thiết kế những kiến trúc có thể miễn dịch khỏi các cuộc tấn công
Internet ban đầu không được thiết kết với bảo mật
  Tầm nhìn ban đầu: “một nhóm người dùng tin tưởng lẫn nhau được kết nối đến một mạng trong suốt” 
  Nhà thiết kế giao thức Internet đang phải “bắt kịp”
  An toàn được cân nhắc trong tất cả các tầng

## Slide 69: Kẻ xấu: đặt phần mềm có hại (malware ) vào trong các hệ thống đầu cuối thông qua Internet
Phần mềm có hại có thể xâm nhập vào trong hệ thống đầu cuối từ:
  Virus: sự truyền nhiềm tự sao chép bằng việc nhận hoặc là thực thi đối tượng (như là e-mail attachment)
  Worm: sự truyền nhiễm tự sao chép bằng việc thụ động tiếp nhập đối tượng mà tự nó được thực hiện
Phần mềm gián điệp có thể ghi lại các phím nhấn, các trang wed đã vào, tải thông tin đến đến trang tập hợp
Hệ thống đầu cuối bị nhiễm có thể được dùng trong mạng botnet, sử dụng cho thư rác. Tấn công DDoS

## Slide 70
mục tiêu
Từ chối dịch vụ (Denial of Service) (DoS): kể tấn công làm cho tài nguyên (máy chủ, băng thông) không sẵn sàng cho lưu lượng hợp pháp bằng cách triệt tiêu tài nguyên bởi các lưu lượng giả.
1. chọn mục tiêu
2. đột nhập vào các hệ thống đầu cuối xung quanh mạng (xem botnet)
3. gởi các gói tin đến mục tiêu từ các hệ thống đầu cuối đã bị chiếm
Kẻ xấu: tấn công máy chủ, hạ tầng mạng

## Slide 71: Kẻ xấu có thể đánh hơi các gói tin
“Đánh hơi" gói tin (packet sniffing):
  Phương tiện truyền quảng bá (broadcast media) (mạng chia sẻ ethernet, mạng không dây)
  Giao diên mạng hỗn tạp đọc/ghi tất cả các gói tin (ví dụ password!) đi qua
A
B
C
src:B dest:A payload
  Phần mềm wireshark được sử dụng cho thực hành chương cuối là một phần mềm đánh hơi gói tin miễn phí

## Slide 72: Kẻ xấu có thể dùng những địa chỉ giả mạo
Giả mạo địa chỉ IP (IP spoofing): gởi gói tin với địa chỉ nguồn giả
A
B
C
src:B dest:A payload
… tìm hiểu kỹ hơn về bảo mật (toàn chương 8 )

## Slide 73
Chương 1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Mạng biên
    Các hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết
  1.3 Mạng lõi
    Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng
  1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Lịch sử
Notes: 73

## Slide 74: Lịch sử Intenet
1961: Kleinrock - lý thuyết hàng đợi cho thấy hiệu quả của chuyển mạch gói
1964: Baran - chuyển mạch gói trong mạng quân sự
1967: ARPAnet được hình thành bởi Advanced Research Projects Agency
1969: nút ARPAnet đầu tiên hoạt động
1972:
  bản ARPAnet công cộng
  NCP (mạng Control Protocol) first host-host protocol
  chương trình email đầu tiên
  ARPAnet có 15 nút
1961-1972: những nguyên lý chuyển mạch gói

## Slide 75
1970: ALOHAnet satellite mạng tại Hawaii
1974: Cerf and Kahn – kiến trúc kết nối liên mạng
1976: Ethernet tại Xerox PARC
Cuối những năm 70: các kiến trúc độc quyền: DECnet, SNA, XNA
Cuối những năm 70 : chuyển mạch với gói tin có kích thước cố định (tiền thân của ATM)
1979: ARPAnet có 200 nodes
Nguyên lý kết nối liên mạng của Cerf và Kahn:
  Tối giản hóa, tự trị - không yêu cầu thay đổi nội mạng khi cần kết nối với mạng khác.
  Mô hình cung cấp dịch vụ với nỗ lực cao nhất
  Các bộ định tuyến không lưu trạng thái
  Điều khiển phi tập trung
định hình kiến trúc mạng Internet ngày nay
1972-1980: Intermạnging, new and proprietary nets
Lịch sử Internet

## Slide 76
1983: triển khai TCP/IP
1982: giao thức email SMTP được định nghĩa
1983: DNS được định nghĩa cho chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP
1985: giao thức FTP được định nghĩa
1988: điều khiển tắc nghẽn TCP
Mạng quốc gia mới: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
100,000 hệ thống đầu cuối được kết nối đến liên mạng
1980-1990: new protocols, a proliferation of mạngs
Lịch sử Internet
Notes: proliferation : phổ biến

## Slide 77
Đầu những năm 1990: ARPAnet ngừng hoạt động
1991: NSF gỡ bỏ các giới hạn về việc sử dụng thương mại của NSFnet (ngừng hoạt động, 1995)
Đầu những năm 1990: Web
  Hypertext [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic, sau đó thành Netscape
  Cuối những năm 1990: thương mại hóa của web
Cuối những năm1990 – 2000:
nhiều ứng dụng thu hút hơn: instant messaging, P2P file sharing
an ninh mạng lên hàng đầu
ước tính 50 triệu hệ thống đầu cuối, hơn 100 triệu người dùng
đường trục hoạt động ở tốc độ Gbps
1990, 2000’s: thương mại hóa, the Web, các ứng dụng mới
Lịch sử Internet

## Slide 78
2005-hiện tại
~750 triệu hệ thống đầu cuối
  Điện thoại thông minh và máy tính bảng
Tích cực triển khai truy cập băng thông rộng
Truy cập không dây tốc độ cao khắp mọi nơi ngày càng tăng cao
Sự xuất hiện của các mạng xã hội trực tuyến:
  Facebook: sớm đạt 1 tỷ người sử dụng
Nhà cung cấp dịch vụ (Google, Microsoft) tạo mạng riêng của mình
  Vượt qua Internet, cung cấp truy câp "tức thời" để tìm kiếm, email....
Thương mại điện tử, trường đại học, các doanh nghiệp chạy các dịch vụ của họ trong công nghệ "đám mây" (như là Amazon EC2)
Lịch sử Internet

## Slide 79: Giới thiệu: tóm tắt
Tổng quan Internet
Giao thức là gì?
Mạng biên, mạng lõi, mạng truy cập
  So sánh chuyển chuyển mạch gói và chuyển mạch kênh
  kiến trúc Internet
Hiệu xuất: sự mất mát, độ trễ, thông lượng
Mô hình dịch vụ và sự phân lớp
An ninh mạng
Lịch sử Internet
Đạt được:
Bối cảnh, tổng quan, hiểu về mạng
Hiểu sâu hơn, chi tiết để thực hiện!